《与LED行业相关知识》

一：如何计算显示屏的尺寸和分辨率？（按单元板计算的方法）

例如    墙体尺寸，长：3.8米，高：1.6米。如何计算室内P7.62全彩屏的尺寸？

1：已知单元板最小尺寸：244mm×122mm；单元板最小分辨率：32×16.

2：长单元板个数取整：3800mm÷244mm＝15/16

高单元板个数取整：1600mm÷122mm＝13/14

3: 显示屏尺寸：长  244mm×15＝3660mm＝3.66m  或者244mm×16＝3904mm＝3.9m

高  122mm×13＝1586mm＝1.586m 或者122mm×14＝1708mm＝1.708m

显示屏尺寸：长×高       3.66m×1.586m   或者3.9m×1.708m

4：屏体分辨率：长  32×15＝480              高   16×13＝208

5：显示屏像素点数：480×208＝99804

6：显示屏的比例最好是：16/9       9÷16＝0.5625

二：产品分类

1：按显示颜色分：单红色，单绿色，红绿双基色，红绿蓝三色。

2：按使用功能分：图文显示屏，多媒体视频显示屏，行情显示屏，条形显示屏。

3：按使用环境分：室内显示屏，室外显示屏，半户外显示屏。

4：按发光点直径分：∮3.0，∮3.7，∮4.8，∮5.0，∮8.0。  P8, P10 , P16, P20等。

三：三合一与三拼一的区别

- 三合一是指将：红，绿，蓝三种不同颜色的LED晶片封装在同一个胶体内。

优点是：显示效果好。

缺点是：分光分色难，成本高。

- 三拼一（又称三分离）是指将：红，绿，蓝三种独立封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起。

优点是：性价比好。

四：鉴定一块屏的好坏因素

1：平整度：显示屏的表面平整度要在±1mm以内，以保证显示图像不发生扭曲，局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。

2：亮度及可视角度：室内全彩屏的亮度要在800—2000cd/m2,室外全彩屏的亮度要在5000—7500cd/m2,才能保证显示屏的正常工作，否则会因为亮度太低二看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯晶体尺寸大小来决定。可视角度的大小直接决定显示屏受众的多少，故而角度越大越好。而其大小主要由管芯的封装方式来决定。

3：白平衡效果：白平衡效果是显示屏最重要的指标之一，色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1：4.6：0.16时才会显示出纯正的白色，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，一般要注意白色是否有偏蓝色，偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要有显示屏的控制系统来决定，管芯对色彩的还原性也有影响。

4：色彩的还原性：色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性，既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致，这样才能保证图像的真实感。

5：有无马赛克、死点现象：马赛克是指显示屏上出现单元模组的颜色不均匀是的效果，常亮或常黑的小四方块，既模组坏死现象，其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。死点指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点，死点的多少主要由管芯的好坏来决定。

6：有无色块色差：色块是指相邻模组之间存在较明显的色差，颜色的过渡以模块为单位了，引起色块现象主要是由控制系统较差，灰度等级不高，扫描频率较低造成的。

五：LED显示屏的构成

由LED显示屏屏体+控制系统+播放软件+外围设备+框架结构+施工运输

六：LED优点

LED是发光二极管英文 Light  Emitting  Diode的简称。具有高亮度，视觉远大，图像清晰，色彩鲜艳，稳定性好，功耗低，光效高，寿命长等优点。

七：为什么户外屏不能用表贴LED？

因为户外屏安装结构要求严格，贴片LED无法适应户外（南方、北方）的恶劣环境；

户外屏亮度要求较高，目前贴片LED无法达到户外屏的亮度要求；

## 八：室内全彩屏P7.62的技术规格表

| （1）像素点参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 像素点间距 | 7.62mm |
| 2 | 像数组成 | 1R1PG1B |
| （2）屏体技术参数 |
| 1 | 显示密度 | 17222点/㎡ |
| 2 | 单元模块点数 | 32点×16点 |
| 3 | 显示亮度 | 大于1000cd/㎡ |
| 4 | 白平衡色温 | 3500K°≤TC≤9000K° |
| 5 | 亮度调节 | 手动无级亮度调节不小于32级 |
| 6 | 驱动方式 | 数字可调整，恒流驱动 |
| 7 | 视角 | 水平视角：≥120度 |
| 8 | 可视距离 | 5米—80米 |
| 9 | 灰度等级 | 16384级 |
| 10 | 信号处理能力 | 大于8比特 |
| 11 | 换帧速度 | >60（帧）/秒 |
| 12 | 扫描速度 | >400HZ |
| 13 | 控制方式 | 与计算机监视器同步 |
| 14 | 显示模式 | 1024×768 |
| 15 | 显示接口 | RGB、S-video、VGA和DVI |
| 16 | 数据传输 | 同步传输 |
| 17 | 屏幕寿命 | 大于10万小时 |
| 18 | 失控点 | ≤0.0003（呈离散分布且不允许有长亮点） |
| 19 | 均匀性 | 模组内各基色亮度均匀性≤5% |
| 20 | 机械精度 | 拼缝精度≤1.0mm |
| 21 | 工作电压 | AC380V±15% （三相五线制） 47~64HZ |
| 22 | 功耗 | 峰值1200W/㎡，正常显示600 W/㎡ |
| 23 | 屏体重量 | 45KG/㎡ |
| 24 | 控制距离 | 大于120米（无中继） |
| 25 | 工作环境温度 | -10℃~+60℃ |
| 26 | 系统操作平台 | Microsoft Windows 2000/XP |

- 恒流驱动器：分为：5026（聚积，远智，贵些）和16126（国产明威，便宜些）

- LED显示屏管芯：红管（台湾光磊，厦门三安）和蓝绿管（杭州仕兰）。

- 显示屏发光管：深圳雷曼，日本日亚，美国科瑞。（谁家封装的就是谁家的发光管）

| 类型 | 规格/显示基色/（￠是点直径，P是点间距） | 室内最小单元板/室外箱体尺寸 | 最小单元板分辨率 | 备注（格密度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 | ￠3.0 = P4.0ｍｍ 单色 | 256mm×128mm | 64×32 | 62500点/平方 |
|  | ￠3.75 = P4.75ｍｍ 单色 | 304mm×152mm | 64×32 | 44321点/平方 |
|  | ￠5.0 = P7.62ｍｍ 单色 | 484mm×242mm | 64×32 | 17222点/平方 |
|  | ￠3.0 = P4ｍｍ 双色 | 256mm×128mm | 64×32 | 62500点/平方 |
|  | ￠3.75 = P4.75ｍｍ双色 | 304mm×152mm | 64×32 | 44321点/平方 |
|  | ￠5.0 = P7.62ｍｍ双色 | 484mm×242mm | 64×32 | 17222点/平方 |
|  | P5mm 间距全彩 | 160mm×80mm | 32×16 | 40000点/平方 |
|  | P6mm 间距全彩 | 192mm×96mm | 32×32 | 27800点/平方 |
|  | P7.62mm 间距全彩 | 244mm×122mm | 32×16 | 17222点/平方 |
|  | P10mm 间距全彩 | 320mm×160mm | 32×16 | 10000点/平方 |
| 室 外 | P10mm 单红色（单色） | 320mm×160mm | 32×16 | 10000点/平方 |
|  | P12mm 两红色（单色） | 192mm×96mm | 16×8 | 6944点/平方 |
|  | P16mm 两红色（单色） | 256m×168mm | 16×8 | 3096点/平方 |
|  | P10mm 红绿色（双色） | 320mm×160mm | 16×8 | 10000点/平方 |
|  | P12mm 红绿色（双色） | 192mm×96mm | 16×8 | 6944点/平方 |
|  | P16mm 红绿色（双色） | 256m×128mm | 16×8 | 3096点/平方 |
|  | P12mm(2R+1B+1G) （全彩） | 192mm×96mm | 16×8 | 6944点/平方 |
|  | P16mm(2R+1B+1G) （全彩） | 256mm×128mm | 16×8 | 3096点/平方 |
|  | P20mm(2R+1B+1G) （全彩） | 320mm×160mm | 16×8 | 2500点/平方 |
| 半 户 外 | P7.62 单红色 | 488mm×244mm | 64×32 | 门楣屏 17222点/平方 |
|  | P10 单红色 | 320mm×160mm | 32×16 | 门楣屏 10000点/平方 |

九：各种类型显示屏的最小单元板和单元板模组点数参数表。

- 按照用途分：    1、用于传媒 如室内全彩显示屏，室外全彩显示屏。2、用于金融 。 如门楣屏，点阵屏，混合屏   3、用于一般商户 如门楣屏。

- 按照色彩分：    1、单色显示屏2、双色显示屏3、三基色显示屏

- 按照所用材料分：1、点阵屏2、混合屏