一、SIcEx-100型防爆氧气分析仪产品简介

SIcEx-100型防爆型氧气分析仪，主要适用于危险区域中连续在线氧气的精确测量。其核心部件采用日本原装进口电化学氧气传感器，结合法国进口高性能ARM处理器和完善的生产工艺与检验工艺，使得本机具备非常优异的性能。整机外壳参照IICT6防爆标准进行设计生产，具有非常强的抗电磁干扰能力和极高的安全性能。其已广泛应用于能源化工、钢铁冶炼、电力电子等行业，是市场上稳定性和可靠性极佳的氧气分析产品之一。

二、S1000防爆氧气分析仪技术参数

产品型号：SIcEx-100型；

产品名称：防爆型氧气分析仪；

分析气体：多元混合气中氧气；

分析原理：电化学；

使用寿命：＞2年（正常条件下使用）；

产品质保：1年；

分析量程：0~5|25|100% VOL；

分析分辨率：0.01%；

测量精度：≦±1%F.S；

响应时间：T90＜20秒；

流量范围：0.1~1L/M；

使用流量：0.5±0.1 L/M；

进出气口：外接Φ6软管；

使用环境温度：-20℃∽50℃；

环境湿度：≦90%RH；

样气要求：无腐蚀，无凝结水,无粉尘；

样气温度：-10~40℃；

样气压力：10~50Kpa；

数字信号：RS232/RS485（Modbus）；

模拟信号：4∽20mA；

整机功耗：≦5W；

工作电压：AC100V~240V 50/60Hz；

壳体材料：不锈钢；

显示：320*128 LCD；

外形尺寸 : 380（L）*380（W）*210（H）；

整机重量：约48kg；

三、SIcEx-100型防爆氧气分析仪产品特点

- 采用日本进口电化学氧气传感器，测量精度高、稳定性好、抗氢气、抗酸性或碱性气体干扰，响应速度快、接口丰富、安装使用方便；

- 严格按照IICT6防爆标准进行设计、生产、检验；管路、气室、接头、密封件全部采用不锈钢或聚四氟乙烯材质加工而成，具备良好的气密性和抗腐蚀性能；

- RS485数字接口采用国际通用标准MODBUS协议，方便与PLC、计算机等外设进行数据交换；

- 提供工业标准4~20mA模拟接口，最大可接750欧姆负载电阻，且误差极低，电流输出误差不超过30uA。

四、SIcEx-100型防爆氧气分析仪应用领域

本产品可广泛应用于工业、农业、电力电子、能源化工等行业防爆区域中需要实时监测氧气浓度的领域。

各种气体分析仪产品：氧分析仪、氧化锆分析仪、露点仪、氢气分析仪、红外线分析仪、有害体报警仪、可燃气体报警仪、便携式报警仪、工业过程气在线系统、CEMS烟气在线监测系统、NH3氨逃逸在线监测系统等，同时也为企业提供产品咨询、销售.

联系人：仝西甲

电话：188 8836 8581

邮箱：1799005330@qq.com