超声波振动筛在更换筛网是时为什么会出现出现麻花状扭曲现象呢？是装网工装的问题？还是网架设计生产时的问题呢？今天先锋小编就这一问题做出分析解决。

首先我们要知道物料的筛分精度与产量是和筛网密不可分的，网架与筛网的设计安装是否标准直接关系到生产产量与精度。那么何为标准网架？何为标准筛网呢？

网架在整台超声波振动筛中起到支撑筛网、减少物料冲击、承载换能器的作用，圆形振动筛分设备（超声波振动筛）网架生产出来后再正常环境下应为圆形，在筛框制成后应使用标准测量工具进行测量，筛板个直径误差不能大于0.3mm；

筛网是所有振动筛分设备都必不可少的部件，好的筛网经纬分明，筛孔呈正方形，筛孔对角线误差不超过0.2mm，整张筛网经纬线呈直线，无波浪、扭曲现象；

那么超声波振动筛装网完成后为什么会出现麻花状现象呢？我们在排除上面所说的生产问题后，就剩下装网时压网的问题了。超声波振动筛装网时时使用装网工装将筛网紧压在网架上，然后用装网工装紧固，再将子网架紧固在母网上。其中在装网工装压紧过程中，个紧固点受力不均、安装子网架时用力不均都会使安装出来的筛网成麻花状。

以上就是超声波振动筛装网完成后为什么会筛网会出现麻花状的原因。用户在更换筛网时应注意这些，避免在使用时由于筛网的原因使生产受到影响。