店面装修设计方案     方案一 



      首先，墙面 左侧，两樘窗户上面探出，和花坛的外表面与门体的墙面齐平，使这面墙只有两个平面：门的平面和窗体凹进的平面，以加强整体感，避免细碎、凌乱感。 



      　 



      所有墙面均采用灰色“素水泥”抹平，或模板浇铸；橱窗上的 logo 做“陷印”造型处理；门头 logo 板为墙面镶嵌较厚的拉丝亚光不锈钢板（较厚的板材不易变形，且质感强）作腐蚀刻效果，不锈钢板与墙体、墙面齐平。（考虑到不锈钢板材价格较贵，所以下面的小字为装饰性的地址表示文字 。） 



      　 



      店内效果目前不能确定，最好能给我平面图及店面内外高度尺寸等。店内同样以水泥做墙面处理，搭配本色实木、不锈钢等材料，颜色及质感的视觉冲击效果强烈，整体感觉稳重、简洁、自然、反璞归真且艺术感、后现代感比较浓。加上  



      logo 的黑色及一些装饰，颜色搭配基本贴近黑、白、灰的感觉，也是一种简单的时尚，极具现代感。 



      　 



      这种风格缺点是，水泥和不锈钢板的亲和力差，让人有冷冰冰的感觉，不过，通过实木板材的合理运用，可以缓解这种感觉，反倒营造一种比较酷的、个性的、后工业时代及理性的艺术氛围。 



      方案二 



      墙面可以使用参考图片，专卖店“ZEAN”的白色效果（有纹理最佳），logo 均为黑色 PVC  



      或其他材料雕刻成形，效果类似于“ZEAN”。不过，您所挑选的 logo  



      字体比较细，放在门头以黑色字体出现恐怕不是很妥（表现力及冲力力不是很强烈）。最好以黑地反白效果出现。 



      　 



      店内的装饰也是以实木为主，材料的选择可以是“透明压克力”、金属、拉丝亚光不锈钢板、各种喷漆 PVC  



      、玻璃等材料，颜色可以用黑、白为主，赭墨（深咖啡色）或深兰色少量点缀  



      ，加上灯光效果。这样，时尚感和流行的味道较浓。缺点是，总体感比较轻飘。不过，合理的应用还是能达到一种平衡。　 



      　　 



      　光天化日下的效果　 



      　　 



      　入夜效果    



      　 



      墙角花坛下的方形小灯不仅是装饰， 提醒顾客对鞋的关注， 



      也对夜晚光顾的顾客提供照明，且包含细微关怀的理念。 



      此灯光照效果不易过亮，并注意避免出现断档， 



      调整照度及分布以恰到好处为宜。 



      （根据环境调节，照明充足、柔和但不炫目。 



      光照过度，瞳孔收缩容易产生排斥感） 



      　 



      所有 logo 的照明要注意：光的分布 一定 要均匀，  







      不要太散、太聚，要使受光面呈现柔和感， 



      建议使用进口灯具。 



      　 



      　　　 



      夜间效果　 



      关于门头装饰 



      　 



      方形的灯可以考虑为整个专卖店灯具的主要造型，统一感较强，很理性。 



      门头的不锈钢板弯曲（避免锐角，稍有一点点弧线，但不失直角。）从 logo 板延伸至门内玄关，钢板与室内顶面齐平，不会妨碍门的开、关，装饰效果突出。 



      灯具可以选装四至六盏，水平面稍长，对受众具有视觉引领作用。 



      　 



   由於传真平面图所示 



      数据不很清楚 



      效果图以估算尺寸 



      宽62200mm×高2800mm  



      的比例设计 



      红色箭头所示为店面设计面 



     　 



      　 



      　下列几种店面装修风格可供选择 



      外观效果基本风格就是这样，窗体、门等具体尺寸和装修公司商议适当调整。 



      第1、2套设计方案窗体略向后缩进，玻璃平面位于墙体中间部位（240mm厚度墙体），使用极细的窗框，但以不用边框处理为佳（需要考虑玻璃换装问题）。 



      清水混凝土浇铸注意：模具表面一定要光滑；浇铸后模具螺钉凹陷可不做处理；预埋件及下水槽开工前做好详细策划，务必一次到位，浇铸后不可做任何修补处理，否则修补处颜色搭配不上影响效果；清水混凝土墙表面最好做一些处理。 



      　　     　　 



    第 3 张效果图的门头设计采用黑色金属隔栅底板，logo 文字材料使用白色 PVC 雕刻成型。 



      　 



   墙体及玻璃局部效果  小圆凹是浇铸模板螺栓印记。