制砂生产线是一种生产建筑用砂、石料的专用设备。砂质粒度均匀、抗压强度高，比天然砂、锤破生产的砂更符合高标准建筑砂要求；它是以喂料机，颚式破碎机，制砂机、重型振动筛及高效洗砂机，并用皮带机连接成为一条线。该生产线采用高速旋转甩轮将石料以76m/s的线速度抛出，碰撞在耐磨衬板上，形成了石打石、石打铁的破碎原理。确保了整个工艺流程出料顺畅，运行可靠，高效节能，比传统设备节能50%。 该生产线具有以下特点： 1.适合于处理量50-300吨/小时的大规模生产。 2.成品砂石吨生产成本仅为常规生产线的3/5。 3.生产自动化程度高，耗能少，破碎比大。 4.投资回收期短，4-5个月可收回投资。 5.具有整形功能，产品成立方体状。 6.成品粒度优良，符合国家标准。

河卵石制沙生产线主要配置

| 处理量(t/h) | 出砂量 (t/h) | 粗碎设备 | 制砂主机 | 筛分设备 | 洗砂机 | 输送机 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-30 | 10-20 | PE250X400 | 550 | 3yk1236 | 2000 | 55m | 55kw |
| 40-60 | 20-30 | PE400X600 | 650 | 3yk1236 | 2600 | 95m | 95kw |
| 60-80 | 30-40 | PE400X600 | 750 | 3yk1545 | 2600 | 145m | 145kw |
| 80-100 | 40-50 | PE250x1200 | 850 | 3yk1545 | 2800 | 195m | 195kw |
| 100-20 | 50-60 | 2PE250x1000 | 1000 | 3yk1860 | 3200 | 240m | 265kw |
| 260-450 | 80-100 | 4PE250X1200 | 1200 | 3yk2184 | 3600 | 260m | 380kw |

(以上配置根据原料情况和场地条件有所调整)