工作原理：在前次化霜结束后，化霜定时器触点１和触点３接通，定时器与压缩机、风扇同时运转。化霜定时器与化霜加热器串联，但由于化霜定时器内阻较大，化霜加热器内阻较小，因此电压大部分加在化霜定时器上，化霜加热器发热很小。当化霜定时器与压缩机同时运转累计达到８小时时，定时器的触点１和触点２接通。化霜加热器直接经保险和化霜开关通电化霜，此时化霜电机被化霜温度控制开关短路。化霜定时器停转。积霜化完后，蒸发器表面温度上升至１０～１６℃时，化霜温控开关触点断开化霜电路，同时化霜定时器开始运转。运转约５分钟后触点１又和触点３接通，完成一次自动化霜过程。压缩机、风扇又开始运转制冷。然后，当蒸发器温度降至除霜温控开关复位温度时，温控开关闭合连通化霜加热器，为下一次化霜作好准备。