性能更稳定 功能更全面

读卡方式：单面单读                                               
送卡方式：全自动
读取路数：最大可支持64路                                  
读卡速度：八级可调
信息位列距：5.08mm、4.23mm可选                       
信息卡尺寸：130×50-300×210(mm)
信息卡误差：套印±0.1mm 、裁切±0.2mm                 
铅笔识别：铅笔或碳素笔
全识别：非红、白各种铅笔、钢笔、圆珠笔       
涂点面积：≥2×1mm
误码率：≤1×10-8                                              
卡纸率：≤1×10-5
选点方式：单选、多选、BCD码                            
条形码：128码、39码、交叉25码
配接主机：586以上机型或笔记本电脑                   
操作系统：Windows98以上版本
通讯方式：串口、USB接口                                    
输入电压：AC90--264V
输入频率：47---63HZ                                           
功率：62W