十五大优点:
1、采用DSP和CPLD技术，数据处理能力更强，更稳定可靠。
2、USB和RS232两种接口，方便配备各种ＰＣ机和笔记本电脑。
3、光电传感器免调整，不用手动调整电位器，用软件对光电传感器进行标定。 
4、增强命令系统功能，使适读信息卡的设计和格式文件的编写更灵活随意。
5、光电传感器支持读取信息卡信息位的路数最高可达64位。
6、读卡速度8级可调，最高速度达5张/秒（A4纸）。
7、数据形式的最大长度由26增至90。
8、支持“七选多”。所谓“七选多”，是指七个选项，如A、B、C、D、E、F、G，多选题。
9、识别128码、交叉二五码和三九条码。
10、支持大小不同的信息卡混读。
11、可读同步框分布不均的卡。 
12、待机整机处于休眠节电状态。
13、电压范围AC90V～264V，47～63HZ。
14、可与五岳鑫、泰兴、山大等机型兼容。
15、ISO9000、3C、CE认证。

适用范围:
主要应用于国内大、中、小学标准化考试，教学评估、学籍管理等。

| 技术指标： |
| --- |
| 读卡方式 | 单面单读 |
| 送卡方式 | 自动 |
| 光电传感器（路数） | 43路 |
| 读卡速度 | 2-3张/秒(按32k计算) |
| 信息卡尺寸 | 130mm×50mm--300mm×210mm |
| 信息卡厚度 | 70--150g/m2 |
| 信息卡列距 | 5.08mm |
| 信息卡误差 | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
| 填涂工具 | 铅笔识别：铅笔或碳素笔 全识别：非红、非白各种铅笔、钢笔、圆珠笔 |
| 涂点面积 | ≥2mm×1mm |
| 误码率 | ≤1×10-7 |
| 双张率 | ≤1×10-4 |
| 卡纸率 | ≤1×10-4 |
| 选点方式 | 单选、多选、BCD码 |
| 格式识别 | 26种,每种格式最多256条命令,某种数据形式长度最大为90 |
| 条形码识别 | 128码、39码、25码 |
| 通讯方式 | USB接口、串口 |
| 配接主机 | PC586以上、笔记本 |
| 操作系统 | Windows 98/ME/2000/XP |
| 重量 | 7.5Kg |
| 电源 | AC90-240V、47-63HZ |
| 外形尺寸 | 560mm×170mm×400mm |
| 工作环境 | 温度0-40度，相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 |