高速印卡，144张卡/小时，全卡覆膜  
大量印制卡片  
2MB标准图形内存，1MB闪存  
适用WINDOWS9X应用环境  
功能强大的Wincard的操作系统  
卓越的EPCL（ZEBRA印卡机指令语言） 
色带安装快捷方便，彩色带自动复位

机型配置：

机型 配置 
P310CF 彩色证卡打印机 
P310I 色带上带感应芯片的彩色证卡打印机 
P310CE 带IC卡模块彩色证卡打印机 
P310CM 带写磁模块彩色证卡打印机 
P310EM 带写磁、IC卡模块彩色证卡打印机 
 
技术参数： 
列印方法  热升华转印 
解析度  300dpi（11.8点/mm）打印分辨率 
列印色带选择 染色升华全彩YMCKO/树脂热转印 
打印对象 全色彩的字，图标，条形码，签名，照片 
列印速度  144张卡/小时（25张卡/秒），彩色打印 
标准卡片尺寸  ISO CR-80-ISO 7810,54mm*86mm 
最大列印面积  3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW 
卡的厚度  0.25mm-1.524mm 
卡片类型  PVC卡 
接口  标准8位并行中央类型（CEP兼容）  
运转温度 18°to 27°/65°to 80° 
湿度 20- 80 %  
印卡机尺寸 315mm x198mm x220mm  
净重  6.1kg  
颜色 白色 
电压 110V-230V 
频率 50/60 Hz 
质保方式  打印机：一年保修  
选择配件  IC卡模块/写磁模块 /清洁组包