蓝轩高空作业安全操作规程

l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
　　 2、操作绳必须扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面。
　　 3、施工员上岗前要穿好工作服，上岗时要先系安全带，同时要把安全带扣到绳子或坐板上。
　　 4、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。
　　 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢．以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品； 
　　 6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场．切实履行职责．随时观察操作绳的松紧，发现问题及时报告，及时排除。
　　 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
　　 8、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。
　　 9、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。
　　 10、要坚持安全第一、文明施工，确保工程服务质量。
　　 11、不准乱拿甲方或客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。
　　 12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

重庆蓝轩清洁服务有限公司   023—68331023   13628466400