| 系列八槽式光学镜片超声波清洗机 |  |
| --- | --- |
| 8054R光学清洗机 8060R光学清洗机 此类机型为光学镜片行业应用最为广泛的高精度光学清洗机。 组成: 由水基超声波清洗系统、IPA超声波脱水及其干燥系统、独立摇动机构、冷却系统、加热 与温控系统、安全防火保护系统、循环过滤系统、慢提机构等组成。 功能: 操作简便、清洗速度快、脱水效果好、清洁度高、易于干燥，但对玻璃清洗前的状态有一 定要求。 应用:主要用于透镜、棱镜、眼镜片及其它光学玻璃进行工序间或后工序的清洗。 1、一槽中性溶液超声波清洗 10、慢提拉机构 2、二槽中性溶液超声波清洗 11、摇动机构 3、三槽DI水或市水超声波清洗 12、溶液储液箱 4、四槽IPA脱水清洗 13、过滤器 5、五槽IPA脱水清洗 14、循环过滤泵 6、六槽IPA超声波脫水清洗 15、超声波换能器 7、七槽IPA脱水清洗 16、溢流口 8、八槽IPA汽浴脫水干燥 17、电源控制柜 9、冷却系統 18、排气机构 清洗工艺流程 技术规格 超声波功率 超声波频率 冷气功率 加热功率 整机功率 3000W 28KHz-40KHz 1.5HP 16KW 19KW 1、2、3槽尺寸 4、5、6槽尺寸 8槽尺寸 使用电源 外型尺寸 300×400×380 300×400×260 570×610×950 AC380V/50Hz 3120×1300×2100 |  |