蓝宝(LANBE)

AS-7108UDL/AS-7116UDL

·产品特性:

抽拉式机身设计一整合15寸或17寸LCD液晶屏幕的KVM多计算机切换器 节省空间设计-2组控制端(一组通道)可控制8/16台服务器计算机 可通过堆栈式串联串接三层以从单一控制端最多可管理512台服务器计算机 支持双接口-可支持PS/2或USB接口键盘及鼠标 无需额外软件-可通过热键组合或是使用鼠标操作屏幕选单(OSD)，以选择切换服务器 两层密码安全机制-仅经授权的使用者可检视及控管计算机主机；且可支持至四个使用者及一个管理者，并分别提供其独立的数据夹 LCD屏幕提供DDC仿真功能，每台连接计算机的VGA设定会自动调整至最佳状态 韧体升级功能 兼容的操作系统: WIN98SE、WIN ME、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX、Mac OS 8.6/9/10及 SUN Solaris 8/9 (PS/2仅兼容于PC系统，Mac及SUN计算机则需使用USB接口。

·产品联机示意图:

·产品规格:

计算机连接数 直接 8 串联最多可达 512 (通过堆栈式串接) 计算机切换选择 OSD (屏幕选单); 热键; 按钮 LED指示灯 最大 8 (桔黄) 已选择 8 (绿) 电源 1 (蓝) 连接接口 计算机连接端口 8 x SPHD-15 母头 (黄) 外接控制端 键盘 1 x Min Din-6 母头 (紫) 鼠标 1 x Min Din-6 母头 (绿) 屏幕 1 x HDB-15 母头 (蓝) 电源 3 叉 AC 插座 韧体升级 1 x RJ-11 按键开关 韧体升级 1 x 滑动式切换键 电源 1 x 弧形开关 扫描时间(OSD 选择) 使用者定义: 1 - 255 秒 模拟方式 键盘 PS/2 鼠标 PS/2 视讯分辨率 15寸LCD: 1024 x 768; DDC2B 17寸LCD: 1280 x 1024; DDC2B I/P 功率 100-240 VGA;50/60Hz;1A (最大) 耗电量 15寸LCD: 120V 60Hz 24.8W / 230V 50Hz 54.6W 17寸LCD: 120V 60Hz 35.8W / 230V 50Hz 69W 操作温度 0°C ~ 40°C 储存温度 -20 °C ~ -60°C 湿度 0 - 80% RH 外壳 金属 重量 15寸LCD: 14.5公斤 17寸LCD: 14.9公斤 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 62.66 x 48 x 4.4 公分