LANBE（蓝宝）全系列矩阵切换器

- LANBE RGB/VGA  LANBE信号矩阵切换器：
（RGB/VGA  LANBE信号矩阵切换器带宽350MHZ分辨率1600×1280@85HZ  RS232控制协议、具有红外遥控、手动面板控制、掉电现场保护等功能）

功能概述：
　　实现逻辑矩阵功能，任意选择搭配输出切换。选用专业矩阵芯片，自带缓冲，输出更加稳定，图像清晰。确保信号输出传输距离长达80米。手动面板控制，RS-232控制可靠。掉电现场保护功能，保证切换记忆。可添加红外控制器，使用遥控控制。更加灵活方便

具体参数如下：

| 型号 | VGA2×2 | VGA8×8 / 8×4 / 8×2 | VGA16×16 / 16×8 / 16×4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特 性 | 带宽 | 250MHz(-3dB)满载 |
|  |  | 0－10MHz只是＋0.1dB到－0.1dB |
|  |  | 0－130MHz只是＋6dB到－0.8 dB |
|  | 亮度色度干扰 | －50dB@5MHz，－45Db@10MHz |
|  | 切换速度 | 200nS（最长时间） |
| 信 号 输 入 | 信号类型 | 16/8/2路计算机VGA信号 |
|  | 连接类型 | VGA 15HDF 接口输入 |
|  | 最小输入电平 | 0.5Vp-p |
|  | 最大输入电平 | 2.0Vp-p |
|  | I/O阻抗 | 75Ω |
|  | 回波损耗 | －30dB@5MHz |
|  | 最大DC补偿 | 1.5V |
| 信 号 输 出 | 信号类型 | 4/8/16路计算机VGA信号 | 2/4/8路计算机VGA信号 | 2路计算机VGA信号 |
|  | 连接类型 | VGA 15HDFC接口输出 |
|  | 最小输入电平 | 0.7Vp-p |
|  | 最大输入电平 | 2.0Vp-p |
|  | I/O阻抗 | 75Ω |
|  | 回波损耗 | －30dB@5MHz |
|  | DC补偿 | +5Mv-0 |
| 控 制 种 类 | LANBE VGA2*2/8/16系列矩阵切换器带宽250MHz,分辨率支持1280×1024@85Hz； 具有RS-232控制协议、红外遥控、手动面板控制、掉电现场保护等功能。 |
|  | 控制端口 | RS－232，9针COM连接口 |
|  | 波特率 | 9600 |
|  | 数据位 | 8 |
|  | 停止位 | 1 |
|  | 校验位 | 无 |
|  | 控制结构 | 控制结构 2＝TX,3=RX,5=GND |
|  | 程序控制 | LANBE Control Program For Windows |
| 规 格 | 电源 | 220V/50Hz |
|  | 功率 | 20W |
|  | 安装 | 带有标准机柜安装架 |
|  | 尺寸 | 435L×235W×85H(mm) |
|  | 重量 | 4.5(kg) |
|  | 平均无故障时间 | 30000小时 |

- LANBE AV  LANBE（RCA-立体声输入、输出）信号矩阵切换器：
（AV  LANBE带宽80M,增加型矩阵，带宽120M，支持PAL、NTSC、SEACAM视音频信号立体声、RS232控制协议、具有红外遥控、手动面板控制、掉电现场保护等功能）

功能概述: 
　　LANBE系列AV切换器是专门为视、音频信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，用于将各路音视频输出通道中的任一通道上，主要应有尽用于广播电视工程，电视教学、指挥控制中心等场合。本产品带有断电现现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能，具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备（如CR-PGM、快思聪、AMX控制系统）配合使用。

具体参数如下：

| 技术规格 | AV8×8 / 8×4 / 8×2 | AV16×16 / 16×8 / 16×4 | AV24×24 / 24×16 / 24×8 /24×4 | AV 32×32 / 32×24 / 32×16 / 32×8 / 32×4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | 带宽 | 100MHz(-3dB)满载 |
|  |  | 0－10MHz只是＋0.1dB到－0.1dB |
|  |  | 0－30MHz只是＋0.5dB到－0.5dB |
|  | 亮度色度干扰 | －50dB@5MHz |
|  | 微分相位误差 | 0.1％，3.58－4.43MHz |
|  | 微分增益误差 | 0.1，3.58－4.43MHz |
|  | 最大传输延时 | 5nS ( +1nS) |
|  | 切换速度 | 200nS（最长时间） |
| 视频输入 | 信号类型 | 8/16/24/32路VIDEO视频 |
|  | 连接类型 | RCA接口（莲花） |
|  | 最小输入电平 | 0.5Vp-p |
|  | 最大输入电平 | 2.0Vp-p |
|  | I/O阻抗 | 75Ω |
|  | 回波损耗 | －30dB@5MHz |
|  | 最大DC补偿 | 1.5V |
|  | 同步锁相 | 0.3V-0.4Vp-p |
| 视频输出 | 信号类型 | 2/4/8，4/8/16，4/8/24，4/8/16/32路VIDEO视频 |
|  | 连接类型 | RCA接口（莲花） |
|  | 最小输出电平 | 1.0Vp-p |
|  | 最大输出电平 | 2.0Vp-p |
|  | I/O阻抗 | 75Ω |
|  | 回波损耗 | －30dB@5MHz |
|  | DC补偿 | ＋5mV－0 |
|  | 转换类型 | 垂直间隔 |
| 音频 | 增益 | 不平衡0dB |
|  | 录放辐射回应 | 20Hz－20KHz，＋0.05dB |
|  | 噪音处理 | 0.03％@1KHz < mailto:0.03%@1KHz > |
|  | S/N | >90，输出21 dBu平衡额定最大输出功率 |
|  | 亮度色度干扰 | < －80 @ 1KHz，满载 |
|  | 立体声通道隔离 | > 75dB @：20Hz－20KHz |
| 音频输入 | 信号类型 | 8/16/32路立体声，非平衡 |
|  | 连接类型 | RCA 接口（莲花） |
|  | 阻抗 | > 50Ω |
|  | 最大电平 | ＋19.5dBu |
| 音频输出 | 信号类型 | 2/4/8，4/8/16，4/8/16，4/8/16/32路立体声，非平衡 |
|  | 连接类型 | RCA接口（莲花） |
|  | 阻抗 | >50Ω |
|  | 增益误差 | ＋0.1dB |
|  | 最大电平（Hi－Z） | +21dBu |
|  | 最大电平（600Ω） | +15dBm |
| 控制种类 | LANBE AV8/16/24/32系列矩阵切换器带宽100MHz； 具有RS-232控制协议、红外遥控、手动面板控制、掉电现场保护等功能。 |
|  | 控制端口 | RS－232，9针COM连接口 |
|  | 波特率 | 9600 |
|  | 数据位 | 8 |
|  | 停止位 | 1 |
|  | 校验位 | 无 |
|  | 控制结构 | 2＝TX,3=RX,5=GND |
|  | 程序控制 | LANBE Control Program For Windows |
| 规格 | 电源 | 220V/50Hz |
|  | 功率 | 20W |
|  | 安装 | 带有标准机柜安装架 |
|  | 尺寸 | 435L×235W×85H(mm) |
|  | 重量 | 4.5(kg) |
|  | 平均无故障时间 | 30000小时 |