OSD菜单操作说明

双击[CTRL]键，显示器中央出现OSD菜单框

F1：GO TO

按下F1键，您可以选择NAME或PN，选择NAME（您预先给切换器端口设置的名称）您可以通过输入切换器端口名称直接进入此端口的服务器；选择PN您可以通过输入切换器端口编号直接进入此端口的服务器。

F2；SCAN

按下F2键，切换器进入自动扫描状态，就是自动在每个端口间切换显示，出厂默认状态自动扫描时间差（两台服务器间自动切换的相隔时间）为3秒，时间长短可在F6内设置。停止扫描按空格键。另外F2 SCAN与F3 LIST紧密相关。

F3：LIST

按下F3键，在菜单框中出现ALL，QVIEW，POWERED ON+ QVIEW，QVIEW+NAME，NAME，POWERED ON；这里主要是一些对菜单框内列表显示的设置。

选择ALL表示菜单框内显示所有的切换器端口，

选择QVIEW表示菜单框内只显示设有QV的切换器端口，

选择POWERED ON+ QVIEW表示菜单框内只显示已经开机（服务器为开机状态）并且设有QV的切换器端口，

选择QVIEW+NAME表示菜单框内只显示设有QV并且设有名称（NAME）的切换器端口，

选择NAME表示菜单框内显示设有名称（NAME）的切换器端口

选择POWERED ON表示菜单框内只显示已经开机（服务器为开机状态）的切换器端口，

F4：QV

F4键就是提供上面说的设QV功能键，（在所需要设QV的端口按下F4键，如果要取消再按F4键，）

F5：EDIT

此项就是为切换器端口设名称（NAME）

F6；EDIT

按下F6键管理员可以进行很多设置

- CHANNEL DISPLAY  MODE

此项中是设置标头的显示模式（标头是指在出厂默认状态下显示器左上角出现的端口号）这里可选择PN+NAME，PN，NAME；分别表示在标头上显示：端口号并且显示端口名称，只显示端口号，只显示端口名称，

- CHANNEL DISPLAY DURATION

此项中是设置标头的显示时间，可选项为3秒和一直显示

- CHANNEL DISPLAY POSITION

此项中是设置标头的显示位置，通过键盘的方向键上下左右移动

4．SCAN DURATION

此项中是设置自动扫描时间（两台服务器间自动切换的相隔时间）可选项为：3秒，5秒，10秒，15秒，20秒，40秒，60秒。

- OSD ACTIVATING HOTKEY

此项中是设置OSD菜单的热键，出厂默认状态下是双击[CTRL]键显示器中央出现OSD菜单框，这里还可设为双击[Scroll Lock]键

- SET PASSWORD

此项中是设置密码功能，这里的密码设置为下面7，8，9项提供服务的。出厂默认状态下为无密码，直接按回车键即可。

7．CLEAR THE NAME LIST

此项中是清除列表中的切换器端口的名称（NAME），需要提供密码验证，出厂默认状态下为无密码，直接按回车键即可。

8．RESTORE DEFAULT UALUE

此项中是恢复出厂默认值，需要提供密码验证，出厂默认状态下为无密码，直接按回车键即可。

9．LOCK CONSOLE

此项是管理员对键盘和鼠标是否上锁的设置，如果上锁则选择LOCK CONSOLE按回车键，如果要让键盘和鼠标恢复使用则要通过OSD菜单输入密码，解除上锁选择UNLOCK CONSOLE按回车。