LCD自动多电脑切换器—AS-3108RDL/AS-3108UDL/AS-3116UDL

AS-7108RDL/AS-7108UDL/AS-7116UDL

- 一组键盘鼠标显示器控制8/16台主机、投影机或者服务器；

- 内建独特键盘鼠标模拟功能，保证服务器安全运行；

- 支持各种操作系统，Dos\Windows系列、Linux、Unix等；

- 兼容的操作系统: WIN98SE、WIN ME、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX、Mac OS 8.6/9/10及 SUN Solaris 8/9 (PS/2仅兼容于PC系统，Mac及SUN计算机则需使用USB接口。

- 安装简，无需安装任何附加软件，直接使用线缆与计算机连接；

- 快速巡检功能对电脑进行监视；

- 支持VGA、SVGA、XGA等具有DDC2B功能的高解析度显示器。优良的图像品质，支持最高分辨路达到1920*1440；

- 支持USBMicrosoft Intellimouse Pro,Logitech FirstMouse MouseMan,USB MouseMan,IBM Scrollpoint Mouse……

- 支持热插拔，在带电的情况下您可以增加电脑主机和移去电脑主机

- 可以上19"机架，有FCC、CE等国际认证；

- 1U 高度，全钢结构，可以安装在标准 19 英寸的机架

- 可直接连接电脑或 KVM 切换器，对单台或多台电脑进行操作

- 17或15 英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示

- 8口切换器：8台主机共用一套显示器、键盘、鼠标

- 16口切换器：16台主机共用一套显示器、键盘、鼠标

- 超薄键盘， 105 键 （含独立 17 键数字小键盘）

- (17”可外接标准 USB鼠标触摸板 )

- 前面板带锁扣 ,导轨带自动锁止装置

- 内置电源，电源自动开关

| 规格型号 | AS-3108RDL/AS-7108RDL |
| --- | --- |
| 显示屏 | 显示屏类型 | XGA TFT |
|  | 可视面积 | 304.1mm(H) × 228.1mm(V) |
|  | 分辨率 | 1024 × 768 |
|  | 色彩显示（ color ） | 16.7 M |
|  | 亮度 | 250 （ T y p ） |
|  | 对比度 | 400 ： 1 （ T y p ） |
|  | 背光灯 | 两灯型 |
|  | 像素间隔 (mm) | 0.297(H) × 0.297(W) |
|  | 可视角度 | 120 度 ( 水平 ) × 90 度 ( 垂直 ) |
|  | LCD MTBF | > 50,000 小时 |
|  | 宽电压输入 | +10V DC ～ +15V DC |
| 键盘 | 按键设计 | 105 键 (88 键主键盘 +17 键独立 数字键盘 |
|  | 兼容 IBM/AT | 支持 Microsoft Windows 9 × /Me/NT/2000/XP |
|  | 接口 | PS/2 |
|  | 使用寿命 | > 10,000,000 次 |
| 鼠标 触摸板 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸，（ 40 点 /mm ） |
|  | 硬件接口 | PS/2 |
|  | 操作系统 | 支持 Microsoft Windows 9 × /Me/NT/2000/XP |
|  | 使用寿命 | > 1,000,000 次 |
| 连接 接口 | PC 连接口 | 15Pin 标准接口 |
|  | 内信号输入接口 | 25Pin 标准接口 |
| 按钮 开关 | OSD 操作键 | 4 × 圆钮 黑色 右上方 |
|  | LCD 电源 | 1 × 圆钮 红色 右上方 |
| 电源输入 | 内置 | 90V ～ 264V AC/12V DC 48W |
|  | 使用寿命 MTBF | ＞ 60,000 小时 （ 25 ° C ） |
| PC 端口 | USB或PS/2 |
| PC 选择 | OSD 菜单和热键 |
| 自动浏览时间 | 5~99 Sec |
| VGA 分辨率 | 192 0×1440 |
| VGA 带宽 | 200MHz |
| 级联 | 3 levels |
| 最多电脑连接 | 512 |
| 外壳颜色 | 黑 , 或可选 |
| 净重 | 13kg |
| 外壳材质 | 钢质 铝合金 |
| 毛重 | 17kg |
| 机身尺寸 (W × D × H) | 448mm×540mm×42mm |
| 包装尺寸 (W × D × H) | 706mm×606mm×187mm |
| 机柜安装深度 | 400mm ～ 850mm ( 选用适当的后挂耳 ) |
| 工作温度 / 贮藏温度 | 0 ～ 50 ℃ / -20 ～ 60 ℃ |