色卡司N5500

  - 独特的 Dual-DOM设计
在企业环境里，系统持续运作是储存设备的一个重要环节。内建独特的Dual-Dom设计，多了一个DOM， 让系统能够持续运作不中断。使用者再也不用担心无预警的系统错误造成无法开机。

  - 操作管理简单
N5500使用新一代的WEB使用者界面，采用了先进的AJAX技术，操作上更简单便利。

  - 储存空间应用三合一
弹性的应用是最大特色之一。N5500是市面上唯一可设定成NAS，DAS 或 iSCSI装置的储存服务器。对于不同环境的需求都提供完整方案。

  - 无可比拟的数据保护
N5500提供可靠的数据保护机制。支持 RAID 0、1、5、6、10、JBOD与多重RAID数组。另外还提供系统快照功能，使用者可以透过此快速回复资料状态。

  - 多元化的储存选项
除了支持iSCSI Initiator之外，N5500也提供堆栈功能。同时连接数台N5500并透过一台Master 装置管理。另外，使用者也可以选择不同档案系统，包括 EXT3，XFS 和ZFS。适用于不同的网络环境。

高速网络效能与可靠性
数据的存取与数据保护一样重要，N5500提供2个以太网络连接端口，支持802.3ad Link Aggregation，提供高速的传输速度。使用者也可以依照网络设定选择负载平衡或失效接管功能来确保数据储存的稳定性。

当使用者在找寻理想的网络存储服务器时，都希望能同时具备安全、效率、操作简便等条件，并能提供完善功能来满足各种需求。因此，宏普科技的研发团队以N5200为基础，结合色卡司®最新的数据保护技术，隆重推出顶级5-Bay网络存储服务器N5500。

N5500提供完整的数据存储与保护，拥有5个支持热插拔的硬盘槽，目前最高可支持10TB的存储容量。为了确保数据安全，N5500提供多项RAID磁盘阵列模式，例如RAID 0，1，5，6和JBOD。同时，N5500还支持多重RAID功能，使用者能够选择适合自己需求的模式。此外，N5500提供 在线RAID扩充，在线RAID迁移和RAID自动重组。也是市场上唯一可以设定为 NAS、DAS 或 iSCSI的网络存储服务器。搭载强大的 Intel® 处理器，两处 Gigabit Ethernet埠，支持失效接管功能，N5500让存取档案更加快速可靠。

在商业环境里，网络存储系统的维持管理非常重要，N5500独特的dual-DOM设计让系统不中断持续运作，使用者不必再担心无预警的系统停摆。在多功能对应方面，N5500支持多种档案系统，包括XFS，EXT3和ZFS。使用者可以使用不同的档案系统建立RAID磁盘阵列，除此之外，N5500还可以在RAID上加密确保档案的安全。对于需要高效能的使用者来说，N5500支持 iSCSI initiators，使用者可以享受快速的Ethernet传输，再也无须担心光纤的高额费用。

对家庭用户来说，N5500支持各项多媒体功能，例如: iTunes服务器、网络相簿服务器和多媒体服务器，非常适合架设成为数字多媒体中心。色卡司®N5500 首次搭载了全新的AJAX接口，让使用者体验前所未有的人性化便利操作。此外，N5500支持 UNIX/Linux和 MAC OS 9/X平台，定时开关功能大大降低能源开销，达到节能减碳。N5500并可连接IP网络摄影机，摇身一变成为监控中心。

多项应用以及强大的功能让N5500带领NAS进入了全新的领域。

“强大的功能、弹性的应用，再加上高度扩充性，N5500 是目前最受关注的5-BAY网络存储服务器” 色卡司®总经理施婉菁提到。“提供快速、多功能与简易的操作，使用者很难找到能与N5500相抗衡的 5-Bay 家庭/商用网络存储产品。”