翔久洗衣房系列产品

XGQ系列变频全自动洗脱机产品性能：

- 采用变频驱动，加速平稳，只要有足够的承重地基，无需使用地脚螺丝，安装方便。

- 电脑数字全自动控制，大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然，同时预置了五套标准洗涤程序。

- 低能耗、低噪音。按照振动力学全新设计的减震系统，有效的化解了洗衣脱水时的震动。

- 体外加油方式，符合人体工力学，降低了设备维护的劳动强度。

- 大口径装载门，降低了操作工人的劳动强度，后排水结构，解决了洗衣房整洁问题。

- 五个独立的加料装置，互不干涉。

- 內桶用不锈钢材料焊接而成，单面冲孔，双面抛光，减少织物的磨损。

技术参数：

| 型号 | XGQ-15F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量kg | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 直径mm | 625 | 900 | 1070 | 1200 | 1200 |
| 深度mm | 480 | 480 | 620 | 650 | 680 |
| 进水管径inch | 1″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ |
| 皂液管径inch |  | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 |
| 蒸汽管径inch | 3/4〞 | 1〞 | 1〞 | 1〞 | 1〞 |
| 蒸汽压力mpa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 空气压力mpa |  | 0.45-.0.6 | 0.45-.0.6 | 0.45-.0.6 | 0.45-.0.6 |
| 电机功率kw | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
| 外形尺寸mm | 1100*1000*1555 | 1300*1400*1800 | 1550*1600*1850 | 1700*1700*1950 | 1700*1900*1950 |
| 机器净重kg | 450 | 1200 | 2300 | 2800 | 3000 |

HG系列自动工业烘干机主要特点：

- 突出特点是热效率高，使用方便，采用大功率加热器，热交换快，热能利用高。

- 采用大直径装衣门，装卸衣物方便。

- 大面积毛绒收集网，大直径风叶，不容易造成毛绒赌塞，保证了风道的畅通。

- 内胆采用优质不锈钢，结实耐用，衣物磨损少，豪华不锈钢面板，使机器的外观大方。

- 全电脑控制可精确设定烘干时间和烘干温度，电脑面板采用轻触式按键设计操作灵活。

YP系列工业烫平机主要特点：

- 大直径辊筒采用优质不锈钢制造，表面经磨加工处理，使织物的磨损降低到最低限度。

- 机箱和副滚采用优质碳钢结构焊接而成，坚固耐用。

- 采用变频调速，速度调节灵活、平稳、低噪音。

- 所有副滚全部镀锌处理，提高了机器抗腐蚀能力。

- 主辊筒和副辊筒采用差动设计，有效地提高被熨织物的平整度。

- 直热式主辊筒，有效加热面积超过了75%，提高了能源的利用率。