Hao sheng sensor Instruments co.,Ltd               TeI:0757-26195338   Fax:0757-26195339

TO: 王工

PY500仪表显示单位设定为(PSI)操作步骤:

事前准备:

首先把变送器跟仪表接好线,确认压力变送器为空载,接通电源后才可进行操作

开始操作

按住”SET”键三秒      此时”PV”窗口显示”AC”,按一次”AC”键       SV窗品显示”ED”,此时把PV窗口的数值改成换算过来的数值 (按向右跟向上的方向键修改) ,改好后再按住SET键3秒回到检测壮态.

上限跟下限报警设定操作:

按SET键一次       SV窗口显示OUT(上限报警),方向键来修改PV窗口值来设定, 改好后按SET键一次

SV窗口显示AL-1(下限报警),PV窗口显示的值为下限报警值,按方向键修改       按SET键3秒回到检测壮态

变送器与仪表接线方式