产品各项指标对比

| 厕所类型指标 | 打包袋型 | 干式微生物堆肥型 | 微生物循环水型 | 化学循环水型 | 万邦洁数控泡沫封堵型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本原理 | 利用机械将粪尿用塑料薄膜打包 | 以锯末树叶等材料作为微生物载体，同粪便不断搅拌使其堆肥 | 利用循环水冲洗，以微生物分解粪尿 | 利用循环水冲洗，以化学药剂除臭 | 感应器拾取信号-发泡系统启动-强排-泡沫对厕盆的出粪口进行封堵覆盖（双重封堵），全程电控。 |
| 冲洗液 卫生状况 | 无冲洗液，臭味较浓 | 象旱厕，臭味靠抽风机不停地排出 | 冲洗液会象茶色，但一般无臭 | 冲洗液到临近更换时会比较差 | 强排使排泄物快速冲净，泡沫润盆，润滑作用较好 |
| 对水源 依赖情况 | 不需要 | 不需要 | 初次需要，定期更换 | 初次需要，定期更换 | 发泡液： 5ml/人次 原水： 120ml/人次 少量水用来发泡 |
| 主要耗材及 成本构成 | 塑料袋+清运费 | 菌种+电费+清运费 | 菌种+电费+滤膜等耗材 | 除臭剂+电费+滤膜等 | 水+发泡液+电 |
| 每人次 概算费用 | 0.23+0.17 ≈0.40 | 菌种价格不定，电费也是大头，清运如旱厕 | 菌种价格不定，维持菌生存温度电费也是大头 | 0.23+0.01+0.1≈0.3 | ≈0.003 |
| 排出物 物理性状 | 包裹于塑料袋的块状固体和液体 | 塌缩于粪槽内的腐熟粪便 | 循环槽溢出的循环水及飘浮沉淀物 | 除臭剂浸泡的块状固体和液体 | 堆积在化粪池内的粪尿 |
| 排出物 生化指标 | 未经处理，且塑料袋白色污染 | 经发酵，可堆肥，但不排除有害菌 | 分解较彻底，但不排除有害菌 | 杀菌消毒，其中的粪块消毒不充分 | 可堆肥 |
| 应用范围 | 可用于移动厕所及交通工具 | 能够兼移动和固定厕所 | 能够兼移动和固定厕所 | 只能够用于移动厕所和交通工具 | 可用于固定公厕、移动公厕 |
| 低温适应性 | 严寒天气，谨防粪桶粪袋冻结 | 天太冷影响微生态 | 天太冷影响微生态 | 适应性较强 | 适应性较强 |