平台薄板PCB薄片P-200滑台精密切割机 （司乐机器 ）

型      号：     P-200

产品简介：

P-200滑台精密切割机是我们首创的一款产品，市场上未见同类产品。

本机专为研究人员设计，

滑台精密金刚石切割机适用于各类平板材料的精确切割，尤其适用于各种PCB板的精确切割。

适用于材料分析样品的精密切割.金属、塑料、PCB板等

主要特点：

*.采用精密电机，使抖动震动最小。保障了切割断面精度。

使研究人员能准确得到所需断面。

平台薄板PCB薄片P-200滑台精密切割机 （司乐机器 ）

*.切割效率高：转速最高达3000rpm,显著提高切割效率，

转速200rpm—3000rpm调节。转速闭环控制，保障了转速 输出稳定。

*. 运行可靠：结构设计无碳刷，无皮带，根除了薄弱环节，

保证了机器可靠工作。常年运行无需维修，解除用户的后顾之忧.

*.切割轨迹平直：高精度光轴导轨，使移动直线性误差降至极低水平，

直线导轨光亮表面保障了运动平顺，切口平直。

平台薄板PCB薄片P-200滑台精密切割机 （司乐机器 ）

*.切口位置准确：将PCB板及板类工件安放在平台上，

准确对准切口，并用固定零件将其可靠固定。

消除了普通切割机手持工件切割.可能产生的抖动，偏斜。

解除了可能没有平直边可依靠的困难。

*.内置水盒，用户可以“干”切割工件，也可以使用切削液，切削油，水等，“湿”法切割工件。

水盒可拆卸，方便清洗。

平台薄板PCB薄片P-200滑台精密切割机 （司乐机器 ）

*.操作安全，移动滑台完成切割。操作者手部远离切割锯片，保障了安全。

*.外置透明防护罩，防止切削液飞溅，保障了室内卫生；防止切屑飞出，

顾及了安全；透明罩方便观察切割过程。

*. 铝合金台面平直，光滑，整洁。表面防锈层致密，光亮。

*.切割片使用厚度0.4，0.5，0.6mm的薄型片，使切口宽度极小。

*.精密导轨直线行程：200mm; 手持工件切割长度无限制。

平台薄板PCB薄片P-200滑台精密切割机 （司乐机器 ）

技术参数：

电源：交流220V

切割片直径：￠100mm; ￠125mm; ￠150mm ；

导轨行程：200　mm

外形尺寸：宽385 X深 333 X 高227 mm