TB-610真空旋转涂层机匀胶机Spin Coater

产品型号：TB-610

产品简介：主要用于液体，胶体在材料表面薄膜的形成，适用于硅片，晶片，玻璃，陶瓷等制版表面涂覆工艺。可在科研，教育，生产中应用。

主要特点：

*高精度多程序控制器：
可设定存储7个不同样片的旋转涂敷工艺过程。
每个涂敷工艺过程可以设置25步不同的速度状态；

液晶显示屏可以实时显示：

- 第N个涂敷工艺过程

- 所处工作段

- 真空吸片状态。

- 设置时间；及实时运行时间。

- 设置速度；及实时速度状态。

*中英文两套操作系统供选择。

*真空吸片系统更安全：

安装有真空度传感器，涂敷工作过程电脑实时检测系统真空度，

必须在安全的真空度下，电机启动，运行。保障不飞片。

*变频调速电机，转速精度更高：

300 - 10000 转/分，转速稳定性：+ - 0.1 %

最高转速10000转/分

技术参数：

单相交流电源：220V.50Hz

电机功率：120W

旋转真空吸盘直径：4英寸（102mm，标准配置）

可选择配置： 基片直径10—150mm可接受订货。

转数：300 - 10000 转/分。

可设定时间：1---9999秒。

标准包装：尺寸： 260mm宽 x 350mm深 x 260 mm高 ,

可选配件 1、60升/分有油真空泵
2、特殊真空吸盘
3、70升/分无油真空泵

图右下角显示机器工作在10000rpm实时状态

登录www.sysile.com查看更详细图文说明

电话:    024-3153 3529

130 0243 2279 

 电子邮箱:  sysile@163.com