TC-108匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

www.sysile.com司乐机器  智能精密

产品型号：TC-108

产品简介：主要用于液体，胶体的成膜性能试验，表面涂覆工艺。

主要特点：

*电脑控制，可预置并记忆转速，控制转盘均匀加速；旋转时间预置，到时，控制转盘均匀减速。   匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

*转速高:300– 8000转/分. ( 100转/步 ,调整 )

*电脑闭环控制电机,转速精确±0.5转/分.方便实验效果重现.

*机械三爪式装夹。装夹可靠，可任意装夹￠50—100mm片。

*机械四爪式装夹。可靠装夹方形，矩形片，（可选购件）

TC-108匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

* 排除了因真空吸附不牢，造成飞片的可能。

*去除了真空泵，节约了您的金钱，减少了环境噪声。

匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

*工作腔可拆卸,方便清洗.

*工作腔透明, 方便观察成膜过程。

匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

*结构设计无皮带,无碳刷, 没有因常时间远行而需要更换的易损件。其明显效果是:机械噪音低,满足实验室要求.运行平稳。在此我们遵循了机械设计中，等寿命设计理论。保障了用户可以放心使用。        匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

*透明工作腔密闭涂层实验，无液体、胶状体飞溅，工作环境卫生，安全。

TC-108匀胶机spin coater旋涂仪（司乐机器）

技术参数：旋转盘直径：120mm。可任意装夹￠50—100mm片
旋转盘最高转数:8000r/min。
可调数显转数：300 - 8000 转。可设定时间：1 - 99分。

标准包装：尺寸： 250mm宽 x 300mm深 x 215 mm高 , 重量： 9 kg

产品用途：将液体、胶状体等材料在衬底上成膜

登录www.sysile.com查看更详细图文说明

电话:    024-3153 3529

130 0243 2279 

 电子邮箱:  sysile@163.com