低速A精密切割机 司乐机器

数码千分尺电脑控制（2010-上市产品）

型      号：   1511

产品简介：  本机专为研究人员设计，为装备实验室而生产制造。

低速A精密金刚石切割机适用于各类坚硬材料的精确切割，尤其适用于各种微小的金属、

非金属元件以及各种电子元件的精确切割；

适用于材料分析样品的精密切割。

例如晶体、陶瓷、玻璃、耐火材料、岩样、矿样、建筑材料 金属、塑料、PCB等

主 要 特 点：

低速A精密切割机 与国内及国际现存低速精密切割机产品相比，

具有明显的先进性。

*  低速A精密切割机

采用数码千分尺;

本机移植了机床数控技术，使夹具移动距离由面板数码显示；

移动精度0.01mm. 显示分辨率：0.01mm.；可显示数值99. 99mm。

夹具行程，长度单位显示mm(毫米)—inch（英寸）可选择；

也可移动后进行长度单位自动转换；（电脑内程序自动换算）

夹具移动原点，可随意设置；可以直接读取切片厚度；

可以直接观察夹具移动距离。

夹具移动原点设置后，移动中显示夹具移动方向。

显示直观，克服了机械千分尺调整麻烦，观察不便。

数码显示，一目了然。

* 低速A精密切割机

旋转手轮移动夹具，符合人机工程，方便操作。

* 低速A精密切割机

切割断面厚度可精确控制，由旋钮调整，

切割硬质材料时，你可以调整设置后，去做其它工作，

保障切割到位自动停机。

*  低速A精密切割机

电机功率100W,输出大扭矩。保障安装￠150mm切割片时，输出大的切割力。

切割锯片转速200--1000转/分，显著提高了切割效率。

电脑控制调整转速，25转/步。切割工作后，转速存储记忆。方便重复切割工作。

（高转速：2000转/分；3000转/分。可以接受订货）

*  低速A精密切割机

机械传动机构无皮带，无碳刷，

（皮带，碳刷长时间工作会磨损，必须更换，给你增加麻烦。）

没有因长时间远行而需要更换的易损件，可以让你专心做科研工作。

* 低速A精密切割机

基本夹具可以满足经常性切割要求。多种可选择夹具可以满足你的特殊要求。

*  低速A精密切割机

夹具上方移动砝码加力结构，方便施加压力,压力连续均匀调整，砝码可锁定。

*  低速A精密切割机

分体结构设计：

机械和电气箱独立密闭，保障了不受水，切屑等污染。

水盒分体设计，可以轻松拆卸清洗。

高位接件台，保障切割下样品免于损坏。兼有护罩防护及防水功能。

外加防水罩，防水滴飞溅。

低速A精密切割机

技术参数：

电源： 交流220V

功率：110 w

夹具架行程：58mm

定位精度：0.01mm     (LED 数码显示)

主轴转速：1000转/分

切割片直径：￠100mm；￠125mm；￠150mm

(￠4 英寸；￠5 英寸；￠6 英寸；)任选。

尺寸：330x300x310  mm

登录www.sysile.com查看更详细图文说明

电话:    024-3153 3529

130 0243 2279 

 电子邮箱:  sysile@163.com