产品特点：

- 特别适用于应急场合。

当您在野外作业或旅游，或者遇到停电时，太阳能充电器将会帮您的大忙，使您的手机随时随地保持工作状态，让您不间断的与您的朋友和家人保持联系。

- 使用方便

无论何时何地，您都可以极为方便的给您的手机或其它数码产品充电。

- 高效率充电

给您的手机充电60分钟，可以获得100-150分钟通话时间

- 环保、节约能源

使用绿色能源太阳能，可为环保作出您的贡献。

- 外形时尚，携带方便

造型简洁华贵，超薄ABS外壳设计，小巧玲珑，携带方便。

6、使用安全

带有充电过充保护，有效延长您的手机电池的使用寿命，使用安全。

产品规格

- 使用高转换效单晶硅或多晶硅片，太阳能转换效率高达15%以上。

- 太阳能电池板规格：5V/35mA。

- 充电时内置高容量可充电锂电池：1350mAh。

- 输出电压：5V。

- 输出电流：700mA。

- 充电器给手机充电时间：约60分钟（不同品牌和型号的手机有少许差别）。

- 太阳能给充电器内置电池充电时间：10-15小时。

- 用电脑或交流适配器给充电器内置电池充电时间：约3.5小时。

- 充电器外形尺寸：14.5mmx55.7mmx60.8mm

本产品适用于下列产品充电

*手机（标准配置有诺基亚，三星，苹果，摩托罗拉，索爱，迷你电器、）

*数码相机

*PDA

*MP3

*MP4（内置可充电电池容量须小于1350mAh）。

How to Charge your power station:

1)put your power station under sunlight to charge.

2)connect your power station to jack via the AC adapter to charge

3)connect your power station to your PC via the USB cable attached

universal solar charger

compatible with:

*iphnoe/ipod series

*ALL kinds of brand cell phones

*All kinds of MP3.MP4 players

*All kinds of digital camera

# Text boxes

IPIOD

太阳能电池

标准USB