| 1、HED8型液-电压力继电器是柱塞式压力继电器。其组成主要包括阀体、带柱塞的插件、压缩弹簧，设定元件和微动开关。 2、被监控的压力作用在柱塞上，此柱塞压靠弹簧座，克服压缩弹簧的连续可变的力。弹簧座把柱塞的运动传给开关。于是使电路按设计要求接通或断开。 3、机械挡块保护开关防止压力升高时损坏。 |  |
| --- | --- |
| 型号说明及终端接线 Model Code & Connector wiring |
| 技术参数 Technical Data 使用介质 Medium 温度范围 Temp.(°C) 粘度范围 Viscosith (cst) 切换精度Accuracy 设定频率 Frequency 设定范围 Setting up range (MPa) 额定压力 Rated pressure | 最高工作压力Max.pressure 设定范围 Setting up range 矿物油 Mineral oil -20~+80 2.8~380 ≤~±1%压力设定值 0~80/min 5 20 0.2~5 10 35 0.4~10 20 35 0.5~20 35 50 0.8~35 触点负截 Contacting load－－－－交流电压 Voltoge AC 250V/5A －－－－直流电压 Voltoge DC 5V/1A、250V/0.02A 绝缘要求 Instulation as DIN 40050 IP65 连接尺寸 Mounting Size 压力降 Pressure Loss HED80 连接尺寸 HED80 |