德龙挖沙机械厂技术参数                                                                                     船体长度：14 -  24M；下挖深度：4-10M；工作量：80-120立方米/h；动力：18-22匹马力两台；最优配置，适用于任何沙河。（本厂主导产品）

FLA铁粉提取设备：本产品与挖沙船一体；下挖深度0--15米均可；工作量80--100立方米/h，大斗工作量可提高到100--120立方米/h，与沙质，水深有关，

铁粉提取率＞85%；详情如以下表格；（本厂主导产品）

| 船体型号 / 斗数 | 浮体长(m) 宽(单体) | 沙/石子输送臂长(m) | 挖沙深度(m) | 处理毛料/小时 | 配用动力 | 离合形式 | 配用减速机(卧式减速机) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLA 50-58 | 长16m 宽1.6m -1.8m | 6m/8m | 3m-4m | 80-100m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| 大斗50-58 | 长18m 宽1.7m -1.8m | 6m/8m | 3m-4m | 100-120m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| FLA 60-68 | 长18m 宽1.8m -2.0m | 8m/10m | 5m-6m | 80-100m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| 大斗60-68 | 长18m 宽1.8m -2.0m | 8m/10m | 5m-6m | 100-120m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| FLA 70-78 | 长20m 宽1.95m -2.0m | 10m/12m | 7m-8m | 80-100m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| 大斗 70-78 | 长20m 宽1.95m -2.0m | 10m/12m | 7m-8m | 100-120m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| FLA 80-88 | 长23m 宽1.95m -2.0m | 10m/13m | 9m-10m | 80-100m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| 大斗 80-88 | 长23m 宽1.95m -2.0m | 10m/13m | 9m-10m | 100-120m3 | 电动力或4105 | 中间轴传递 | 650型配套 |
| FLA 90-100 | 长24m-25m 宽1.95-2.0m | 10m/14m | 11m-13m | 80-100m3 | 电动力或4105或6105 | 中间轴传递 | 750型配套 |
| 大斗 90-100 | 长24m-26m 宽1.95-2.0m | 10m/14m | 11m-13m | 100-120m3 | 电动力或4105或6105 | 中间轴传递 | 750型配套 |
| 备注 | 以上规格挖沙机械与磁选机一体组装后可在河道，湖泊或水库内提取铁沙毛料。 |

| 磁选机型号 | 圆筒直径mm | 圆筒长度(mm) | 圆筒速度(r/min) | 圆筒表面磁感应强度GS | 给矿浓度% | 工作间隙mm | 给矿颗粒mm | 处理能力 | 电机功功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干矿量t/h.台 | 矿漿量M3/h.台 |  |
| LYG 900X2600 | 900 | 2600 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 70-100 | 120-200 | 4 |
| LYG 900X2400 | 900 | 2400 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 60-90 | 120-200 | 4 |
| LYG 750X2600 | 750 | 2600 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 50-80 | 120-200 | 3 |
| LYG 750X2200 | 750 | 2200 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 40-60 | 120-200 | 3 |
| LYG 750X1800 | 750 | 1800 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 35-50 | 110-180 | 3 |
| LYG 750X1500 | 750 | 1500 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 30-40 | 110-130 | 2.2 |
| LYG 750X1200 | 750 | 1200 | 35 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 20-30 | 65-100 | 2.2 |
| LYG 600X1800 | 600 | 1800 | 33 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 20-25 | 65-80 | 2.2 |
| LYG 600X1500 | 600 | 1500 | 33 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 15-20 | 50-65 | 2.2 |
| LYG 600X1200 | 600 | 1200 | 33 | 3000-4000 | 20-25 | 35-55 | 0-0.8 | 13-17 | 40-55 | 2.2 |
| 备注 | 以上规格铁沙提取设备机械可供客户选择,还可根据客户需要订制客户所要求的铁沙提取设备. |

FLA抽沙吸铁：此船与抽沙设备一体，降低成本，加快效率，最为流行，能从水下0-30米抽沙并提取铁粉。还可破泥层从深水湖泊中提取铁砂。

| 型号 | 船长 ，宽 | 配用动力 | 抽沙泵的尺寸 | 抽沙深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLA 单磁选机1型 | 长10m 宽6m | 电动力或柴油机2100，发电机 | 4寸，6寸，8寸，10寸，12寸 | 0-20m |
| FLA 单磁选机2型 | 长13m 宽6m | 电动力或柴油机495，发电机 | 4寸，6寸，8寸，10寸，12寸 | 0-30m |
| FLA 单磁选机3型 | 长20m 宽6m | 电动力或柴油机495，发电机 | 4寸，6寸，8寸，10寸，12寸 | 破泥层 |
| FLA 单磁选机异型 | 根据客户地理环境设计 |
| FLA 双磁选机1型 | 长16m 宽7-8m | 电动力或柴油机2100，4105发电机组 | 6寸，8寸，10寸，12寸 | 0-20m |
| FLA 双磁选机2型 | 长16m 宽7-8m | 电动力或柴油机495，4105发电机组 | 6寸，8寸，10寸，12寸 | 0-30m |
| FLA 双磁选机3型 | 长22m 宽8m | 电动力或柴油机495，4105或6105 | 6寸，8寸，10寸，12寸 | 破泥层 |
| FLA 双磁选机异型 | 根据客户地理环境设计 |

FLB系列普通挖沙船:

船体长度：13--22M；下挖深度：0---20M；工作量:80-100立方米/小时，与沙质有关；详情如以下表格；（本厂主导产品）

| 型号 / 斗数 | 浮体长(m) 宽(单体) | 沙/石子输送臂长(m) | 挖沙深度(m) | 处理毛料/小时 | 配用动力 | 离合形式(船用离合器) | 配用减速机(卧式减速机) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLB 42-46 | 长13m 宽1.5m | 12m/8m | 4m-5m | 80-100m3 | 195/1100 | 自动离合式 | 500配套 |
| FLB 48-52 | 长14.5 宽1.5m | 13m/10m | 4m-7m | 80-100m3 | 1100/1105 | 三离合式自动离合式 | 500型配套 |
| FLB 52-58 | 长15-15.5m 宽1.5m | 14m/11m | 4m-10m | 80-100m3 | 1100/1110 | 三离合式 | 500型配套 |
| FLB 60-66 | 长17m 宽1.7m | 18m/14m | 6m-12m | 80-100m3 | 1105/1115 | 三离合式 | 650型配套 |
| FLB 68-80 | 长18m 宽1.8m | 18m/16m | 8m-14m | 80-100m3 | 1110/1115 | 三离合式 | 650型配套 |
| FLB 80-100 | 长22m 宽1.8m | 22m/16m | 10m-20m | 80-100m3 | 495/1110 | 三离合式 | 750型配套 |
| 备注 | 以上规格挖沙机械根据用户需要订做。 |

FLC筛沙机：地面筛选设备，机械上料；机械拖动行走；工作量:80-100立方米/小时，与沙质水深有关；详情如以下表格；（本厂主导产品）

| 型号 输送型号 | 船体长 | 沙杆石子 杆长度(m) | 每小时 处理毛料 | 配用动力 | 石子利用型号 | 离合形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLC 二输送 | 6.7m | 12m/8m | 80-100m3 | 1100-1105 | 2-3cm或2-4cm | 自动离合式 |
| FLC 三输送 | 8.3m | 12m/8m/6m | 80-300m3 | 1100-1110 | 2-3cm-2-5cm | 自动离合式 |
| FLC 四输送 | 10.5 | 12m/8m/8m/6m/ | 80-100m3 | 1100-1115 | 1-2或2-4或3-5 | 自动离合式 |

FLD抽沙船：

抽沙设备自采自卸；容理：10--45立方米；扬程：30-60米；吸程：20-30米；产量：80-160立方米/h；

其中 双进自卸抽沙船最受欢迎，四台机器，十分中一船沙，大大提高效率。

动力：22匹马力x3，或20匹马力x3，或20匹马力x4，或20匹马力x2，或24匹马力x3，或295+20X2，或495+20x1，. 详情如以下表格；（本厂主导产品）

| 型号 | 船长 | 船体容量 | 抽沙深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLD 10 M3 | 长8m 宽2.8m | 10m3 | 20m |
| FLD 15 M3 | 长10m 宽3.0m | 15m3 | 20m |
| FLD 20 M3 | 长12m 宽3.5m | 20m3 | 20m |
| FLD 25 M3 | 长12m 宽3.5m | 25m3 | 20m |
| FLD 30 M3 | 长13m 宽3.5m | 30m3 | 20m |
| FLD 35 M3 | 长14m 宽3.5m | 35m3 | 20m |
| FLD 40 M3 | 长15m 宽4.2m | 40m3 | 20m |
| FLD 45 M3 | 长16m 宽5.0m | 45m3 | 20m |
| FLD 岸边小船 | 长4m 宽2.5m | 295一台+20匹马力一台 | 20m |
| FLD 岸边大船 | 长6m 宽3.0m | 495一台+20匹马力一台 | 30m |
| FLD 组合船 | 两条抽沙船，（或运沙船）跟一条岸边船组合，大型沙场多采用此组合。 |
| FLD 大型 | 长15-24m 宽5m | 45-120m3 | 20-30m |

FLC多级分离筛选设备：能同时分离沙、小石、大石等产品；体长：15--20米；下挖深度：3--20米；总产量：80-

100立方米/h. （本厂主导产品）

FLE系列改良型挖沙船：船体长度：14 -  24M；下挖深度：4-10M；工作量：80-120立方米/h；动力：18-22匹马力两台；最优配置，适用于任何沙河。（本厂主导产品）