Orinda ON2500是新一代基于嵌入式Linux操作系统的2.4G电信级室内无线AP。该设备具有强大的安全措施、简单的管理和配置，在同一个无线覆盖区域内，同时支持最多127个无线客户端，可广泛应用于酒店、学校、公园、机场、工厂、小区、医院等环境，提供高达54Mbps速率及最大500米半径长距离无线覆盖。Orinda ON2500同时支持本地供电和POE供电，适用于作业温度 -20~50摄氏度的各种环境，金属外壳坚固耐用，为移动办公、娱乐需求提供了安全的、可靠的、高性能的无线局域网络。

可靠性

* 兼容IEEE 802.11b/g 无线标准，无线网络速度最高达54Mbps，加速了大文件的下载，优化了视频会议的发送和高质量的多媒体内容的播放；

* 支持服务质量QoS管理，能够对视频、语音、数据进行分类，排定数据包的优先级，保护多媒体应用程序，限制不重要的数据传输和应用程序；

*支持有线链路完整性，ON2500可自动检测上联的以太网连接是否工作正常，一旦有线链路显示断开，就会自动关闭无线覆盖功能，当有线链路再次连接上后，会自动启动无线覆盖功能，明显地提高了网络连接的可靠性，并且也为及时锁定并排除问题提供了方便；

     安全性

* 遵从工业安全标准的无线数据加密和用户认证。支持 64/128位WEP、 WPA、WPA2 ，可提供802.1x和RADIUS验证及AES、TKIP加密，

* 支持最多64个用户的MAC地址认证的访问控制列表（ACL），确保客户端的兼容性，提供了增强的、可互操作的无线网络安全；

* 支持安全套接字层（SSL）WEB远程管理，认证用户和服务器，确保数据发送到正确的客户端和服务器，同时加密数据、维护数据的完整性，以防止数据中途被窃取或篡改；

* 支持DDoS（分布式拒绝服务）防御及ICMP应答开关功能；

* 支持无线用户隔离，当开启该功能后，两个无线客户端间将无法直接互通，无线客户端只能访问上游的有线网络。应用此特性，用户在开放的场所通过AP上网，可保证其个人信息安全；

     动态性

* 灵活的信道选择和动态发射功率调整确保最佳的覆盖和避免信号间的干扰，达到自身性能的优化；

* 自适应无线速率选择 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54Mbps
* 支持WDS ，可在无线接入点（Access Point）、中继（Repeater）及无线客户端（wireless client）多种模式下工作；

     易管理

* 支持SNMP管理协议，可提供系统日志、状态统计等报告；

     易部署

* 低成本、简单的安装和使用，钣金外壳配置可调整的安装支架，度身定制的2根可拆卸的5dBi全向天线，可搭配外置天线隐秘安装在天花板上或各类办公环境中；

* Orinda ON2500同时支持本地供电和802.3af PoE以太网供电标准，易于部署的电源供应方案，可满足不同应用环境的需求。

| 系统 |
| --- |
| 标准 | IEEE 802.11b/g |
| 频率 | 2.400--2.485GHz |
| 信道 | 13 |
| 速率和调制 | CCK: 11 and 5.5Mbps, DQPSK: 2Mbps, DBPSK: 1Mbps OFDM: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps |
| 最大发射功率 | 11g:20dBm |
|  | 11b:20dBm |
| 最关键点接收灵敏度* | -70 dBm@54Mbps |
|  | -85 dBm@11Mbps |
| 频谱模板 | Meet IEEE802.11b/g |
| 天线分集 | 支持 |
| 最关键点接收灵敏度此处指最高速率下接收灵敏度 |
| 软件 |
| 网络功能 | AP/Client/Repeater |
|  | WDS mode |
|  | WMM(WiFi QoS) |
|  | Multi SSID (max: 8) |
|  | 信道设置 |
|  | Wireless User isolation （无线用户二层隔离） |
|  | Antenna Selection（天线分集） |
|  | 传输功率设置 |
|  | RTS/CTS threshold |
|  | Fragmentation Threshold |
|  | 速率设置 |
|  | 最大并发数127 |
|  | NAT |
|  | PPPoE |
|  | 支持VLAN |
|  | Admin SSID |
|  | DHCP server/client |
|  | SSH 服务/telnet服务 |
|  | CLI （命令行接口） |
|  | Link Integrity（有线链路完整性） |
|  | NTP 设置 |
|  | Status Statistics（状态统计） |
|  | Static route |
|  | IGMP Snooping |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 节电模式检测 |
| 安全机制 | 允许/禁止ESSID广播 |
|  | Administration login/password |
|  | WEP 64/128 bit |
|  | WPA-PSK |
|  | WPA2-PSK |
|  | WPA-PSK/WPA2-PSK |
|  | WPA-EAP |
|  | WPA2-EAP |
|  | Radius Client |
|  | Client Mode WPA-PSK |
|  | Client Mode WPA2-PSK |
|  | Wifi Mac Address Filter(ACL) |
|  | MAC/IP Filter |
|  | SSL secured WEB |
|  | 开启/关闭ICMP应答 |
|  | DDoS 防御 |
| 网络管理 | SNMP v1&v2c |
|  | SSL secured WEB安全套接字层（SSL）WEB远程管理 |
|  | Private MIB |
| 配置支持 | WEB界面/Telnet/SSH |
| 软件升级 | WEB |
| 中文界面 | 支持 |
| 环境 |
| 温度 | 工作：-20°C ~ +50 °C |
|  | 贮存：-30 °C -~ +70 °C |
| 湿度 | 工作：20 ~ 70% |
|  | 贮存：10 ~ 80% |
| 物理单元 |
| 天线接口 | 2个RP-SMA多频带接口 |
| 网络接口 | 1个10/100BaseT以太网口(RJ45),自适应链路速度MDI/MDX |
| 电源 | 48V 直流IEEE兼容的802.3af以太网供电（POE） 48V直流，适用于外部交流电源提供的电源（适配器电源） |
| 尺寸 | 174mm*117mm*31mm |
| 外壳 | 钣金外壳 |
| 安装方式 | 可拆卸安装支架 |
| 相关信息 |
| 包装 | IEEE 802.11b/g 无线 AP ON2500 安装备架及螺丝 2根天线 电源适配器 （可选配） CD 资源光盘 产品手册 保修卡 合格证 |