产品型号： AP2411

产品描述：高效接入 无限传输
   AP2411无线接入点作为热点(Hot Spot)，拥有500米覆盖半径，可以作为室外接入点和室内接入点，为联网及沟通提供无限可能。最适合机构、学校、公园、机场、邮局、工厂、物流、办公处所、小区等大范围无线接入。

AP2411无线接入点可用于跨区域传递讯息，避免了有线布线申请及施工的困扰，提供了快速便捷的解决方案。最适合油井、森林、水利、电力、道路监控；以及跨越山川湖泊、高速公路等有地理障碍的无线接入。

主要特点： 
  室外专用：高质量等级（电信级）的室外专用数字无线接入点适用的环境温度可以达到-40℃～+65℃ 
  超高传送速率：拥有54M bps高传送速率，覆盖面广，覆盖半径达500米 
  自动调整传送速率：能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率 
  自动选择最佳信道：能根据周围无线环境状况，自动选择最佳信道 
  耐候性佳：防水，防震，防雷击（可耐瞬间4000V电压） 
  掉包率极低：拥有各项自动调节功能及良好耐候性，传输稳定性高，封包掉包率极低 
  网路安全性高：支持加密级别达国际最高标准 AES/TKIP，网路安全性极高 
  远程网路管理：可搭配无线网管系统，进行远程网络管理 
  虚拟网域（VLAN）： 可依网络规划需求，划分多个无线接入网域，提高网络管理效率及安全性 
  传送VoIP：支持QoS协议，适用于VoIP传送（IP电话） 
  轻薄短小：体积轻薄短小，既美观又方便运输及安装

系统

| 工作频段 | 2.4～2.483GHz |
| --- | --- |
| 网络标准 | IEEE 802.11b/g |
| 发射功率 | 6～36Mbps: 20dBm 48Mbps: 19dBm 54Mbps: 18dBm |
| 接收灵敏度 | 6Mbps:-88dBm 9Mbps:-87dBm 12Mbps:-86dBm 18Mbps:-84dBm 24Mbps:-81dBm 36Mbps:-76dBm 48Mbps:-72dBm 54Mbps:-68dBm |
| 天线 | 两个外接天线 |
| 工作模式 | 无线接入点覆盖 |
| 传输距离 | 覆盖范围可达500米 |

环境

| 工作环境温度 | -40℃ ～ +65℃ |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -50℃ ～ +80℃ |
| 湿度 | 0～95%无冷凝 |

物理单元

| 网络接口 | 一个10/100BaseT以太网口 |
| --- | --- |
| 天线接口 | N 公头 |
| 电源 | 电源适配器输入:110/220VAC,50/60Hz 输出: 6V/2A |
| 尺寸(LxWxH) | 160mm x 110mm x 32mm |

软件

| 安全机制 | WEP (64/128/152位元)(Hex/ASCII) Key WPA with AES/TKIP资料架加密 支持802.1x and RADIUS |
| --- | --- |
| 网络功能 | NAT DHCP Server/Client WiFi QoS Support 8 VLAN & SSID PPPoE |
| 网络管理 | 支持SNMP v1/v2c,MIB-II |
| 配置支持 | Web界面及Telnet |
| 软件升级 | FTP， Web |

标准

| 中国无线电委员会认证(SRRC) | 通过 |
| --- | --- |