BR5811BE0 —无线网桥

BR5811BE0是点对点（也可点对多点）的室外无线网桥，能克服各种地理障碍，其轻薄短小、易施工、耐恶劣天气环境、传输距离长、自动选频、自动调节最佳传速等特性实现了快速有效布网，采用国际资料加密最高标准，确保了资料的安全及私密。因此，Orinda的无线网络可以成为企业真正的私密网络，无需与他人共用有线网络。

主要特点
室外专用：高质量等级（电信级）的室外专用数字无线网桥
          适用环境温度可达- 40℃ ～ +65℃

超高传送速率：拥有54M bps高传送速率，并可手动选择扩展至108M bps超高速率
              传送距离最远可达45公里

自动调整传送速率：能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率

自动选择最佳信道：能依周围无线环境状况，自动选择最佳信道

耐候性佳：防水，防震，防爆，防雷击（可耐瞬间4000V电压）
          
掉包率极低：拥有各项自动调节功能及良好耐候性，传输稳定性高，封包掉包率极低

网路安全性高：支持加密级别达国际最高标准 AES/TKIP，网路安全性极高

远程网路管理：可搭配无线网管系统，进行远程网络管理

传送VoIP：支持QoS协议，适用于VoIP传送（IP电话）

轻薄短小：体积轻薄短小，既美观又方便运输及安装

内置天线：5.8G可选择内置平板天线设计，天线机体合一，轻薄短小

系统

| 工作频段 | 5.180-5.320GHz, 5.725-5.825GHz |
| --- | --- |
| 网络标准 | IEEE 802.11a |
| 输出功率 | 6～18Mbps:20dBm 24～36Mbps:19dBm 48～54Mbps:18dBm |
| 接受灵敏度 | 6Mbps:-88dBm 9Mbps:-87dBm 12Mbps:-86dBm 18Mbps:-84dBm 24Mbps:-81dBm 36Mbps:-76dBm 48Mbps:-72dBm 54Mbps:-68dBm |
| 工作模式 | 点对点 点对多点 (1:8) |
| 传输距离 | 点对点可达:45公里 点对多点可达:依架设情况而订 |

环境

| 工作环境温度 | -400C ～ +650C |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -500C ～ +800C |
| 湿度 | 0～95%无冷凝 |
| 海拨 | 15000英尺 |
| 防雷保护 | 内建保护电路 (+/- 4KV) |

物理单元

| 网络接口 | 10/100BaseT以太网口 |
| --- | --- |
| 天线接口 | N-Type 母头 |
| 电源 | POE, 48V/DC, 6W Max |
| 尺寸 | 198*198*63mm |
| 重量 | <2.0 Kg |

软件

| 安全机制 | WEP (64/128/152位)(Hex/ASCII) Key AES资料架加密 |
| --- | --- |
| 网络功能 | Spanning Tree Protocol DHCP Client |
| 网络管理 | 支持SNMP v1/v2c,MIB-II |
| 配置支持 | Web界面及Telnet |
| 软件升级 | FTP, Web |

标准

| FCC | 通过 |
| --- | --- |
| CE | 通过 |
| 中国无线电委员会认证(SRRC) | 通过 |