Orinda 无线网桥ON1000B

ON1000B无线网桥作为企业级别的网桥，可以作为室外网桥和室内网桥，为联网及沟通提供无限可能。最适合机构、学校、公园、机场、邮局、工厂、物流、办公处所、小区等范围的无线桥接。

ON1000B无线网桥可用于跨区域传递讯息，避免了有线布线申请及施工的困扰，提供了快速便捷的解决方案。最适合油井、森林、水利、电力、道路监控；以及跨越山川湖泊、高速公路等有地理障碍的无线接入。

主要特点：

超高传送速率：      拥有54M bps高传送速率，传输距离远

自动调整传送速率：  能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率

自动选择最佳信道：  能依周围无线环境状况，自动选择最佳信道

耐候性佳：          防水，防震，防雷击（可耐瞬间4000V电压）

掉包率极低：      拥有各项自动调节功能及良好耐候性，传输稳定性高，封包掉包率极低

网路安全性高：      支持资料加密达国际最高标准 AES/TKIP，网路安全性极高

远程网路管理：      可搭配无线网管系统，进行远程网络管理

虚拟网域（VLAN）： 可依网络规划需求，划分多个无线接入网域，提高网络管理效率及安全性

传送VoIP：        支持QoS协议，适用于VoIP传送（IP电话）

轻薄短小：         体积轻薄短小，既美观又方便运输及安装

系统

| 工作频段 | 2.4～2.4835GHz |
| --- | --- |
| 网络标准 | IEEE 802.11b/g |
| 发射功率 | 6～36Mbps: 20dBm 48Mbps: 19dBm 54Mbps: 18dBm |
| 接收灵敏度 | 6Mbps:-88dBm 9Mbps:-87dBm 12Mbps:-86dBm 18Mbps:-84dBm 24Mbps:-81dBm 36Mbps:-76dBm 48Mbps:-72dBm 54Mbps:-68dBm |
| 天线 | 两个外接天线 |
| 工作模式 | 无线桥接 |
| 传输距离 | 依实际架设情况而定 |

环境

| 工作环境温度 | -100C ～ +400C |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -200C ～ +800C |
| 湿度 | 0～95%无冷凝 |

物理单元

| 网络接口 | 一个10/100BaseT以太网口 |
| --- | --- |
| 天线接口 | Reverse SMA, 公头 |
| 电源 | 电源适配器输入:110/220VAC,50/60Hz 输出: 6V/2A |
| 尺寸(LxWxH) | 160mm x 110mm x 32mm |

软件

| 安全机制 | WEP (64/128/152位元)(Hex/ASCII) Key WPA with AES/TKIP资料架加密 支持802.1x and RADIUS |
| --- | --- |
| 网络功能 | NAT DHCP Server/Client WiFi QoS Support 8 VLAN & SSID PPPoE |
| 网络管理 | 支持SNMP v1/v2c,MIB-II |
| 配置支持 | Web界面及Telnet |
| 软件升级 | FTP， Web |

标准

| 中国无线电委员会认证(SRRC) | 通过 |
| --- | --- |