ON6000—大功率室外无线接入点

产品概况

Orinda ON6000系列大功率室外无线接入点是一款兼容802.11b/g标准的电信级无线接入点。该产品可以覆盖一个大范围的无线网络，并提供高达54Mbps的带宽，为室外无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。IP68的最高防护等级使得本产品在室外极端恶劣的环境下可以长期的稳定工作。

主要特点

室外专用：

高质量等级（电信级）的室外专用无线AP，全天候防水、防尘设计，适用环境温度可达– 40℃～+65℃。

良好的覆盖性能和超高传送速率：

拥有54M bps高传送速率，覆盖面广。

自动调整传送速率：

能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率。

自动选择最佳信道：

能依周围无线环境状况，自动选择最佳信道。

掉包率极低：

拥有各项自动调节功能及良好耐候性，传输稳定性高，封包掉包率极低。

网路安全性高：

支持资料加密达国际最高标准 AES/TKIP，网路安全性极高。

远程网路管理：

可搭配无线网管系统，进行远程网络管理。

虚拟网域（VLAN）：

可依网络规划需求，划分多个无线接入网域，提高网络管理效率及安全性。

传送VoIP：

支持QoS协议，适用于VoIP传送（IP电话）。

技术规格

室外型ON6000技术指标

| 工作频段 | 2.4～2.483GHz |
| --- | --- |
| 网络协议 | IEEE 802.11b/g |
| 发射功率 | ANT1：500mW； ANT2：100mW |
| 接收灵敏度 | 6Mbps:-88dBm 24Mbps:-81dBm 9Mbps:-87dBm 36Mbps:-76dBm 12Mbps:-86dBm 48Mbps:-72dBm 18Mbps:-84dBm 54Mbps:-68dBm |
| 天线端口 | 两个外接天线端口 |
| 覆盖范围 | 一般情况下室外1500m；室内100～150m(与实际环境有关) |

物理单元

| 网络接口 | 一个10/100BaseT以太网口 |
| --- | --- |
| 天线接口 | N型母头 |
| 电源 | 电源适配器输入：100-220VAC,50/60Hz 输出: 48V |
| 尺寸 | 198*198*63mm |
| 重量 | 1.9Kg |

软件

| 安全机制 | WEP (64/128/152位元)(Hex/ASCII) Key WPA with AES/TKIP资料架加密 支持802.1x and RADIUS |
| --- | --- |
| 网络功能 | DHCP Server/Client WiFi QoS Support 8 VLAN & SSID PPPoE |
| 网络管理 | 支持SNMP v1/v2c,MIB-II |
| 配置支持 | Web界面及Telnet |
| 软件升级 | FTP， Web |

| 系 统 |
| --- |
| 标准 | IEEE 802.11b/g |
| 工作频段 | 2.4～2.483GHz |
| 发射功率 | 27dBm/30dBm可选 |
| 接受灵敏度 | 6Mbps: -88dBm |
|  | 9Mbps: -87dBm |
|  | 12Mbps: -86dBm |
|  | 18Mbps: -84dBm |
|  | 24Mbps: -81dBm |
|  | 36Mbps: -76dBm |
|  | 48Mbps: -72dBm |
|  | 54Mbps: -68dBm |
| 天线 | 外接天线 |
| 工作模式 | 无线接入点 |
| 覆盖范围 | 根据天线情况而定 |
| 软件 |
| 安全机制 | WEP(64/128/152位元)(Hex/ASCⅡ)Key WPA with AES/TKIP资料加密 支持802.1x and RQADIUS |
| 网络功能 | NAT；DHCP Sever/Client; WiFi QoS;Support8VLAN&SSID;PPPoE |
| 网络管理 | 支持SNMP v1/v2c,MIB-Ⅱ |
| 配置支持 | Web界面及Telnet |
| 软件升级 | 可通过FTP或Web的方式升级 |
| 环境 |
| 工作温度 | -45℃－+65℃ |
| 储存温度 | -50℃－+80℃ |
| 湿度 | 0－95％无冷凝 |
| 海拔 | 15000公尺 |
| 防雷保护 | 内建保护电路(+/-4kv) |
| 物理单元 |
| 网络接口 | 10/100BaseT以太接口 |
| 天线接口 | N-Type母头 |
| 电源 | POE，48V/DC,60w Max |
| 尺寸 | 198*198*63mm |
| 重量 | <2.5Kg |