AP5822/AP5822EO—双频无线接入点

为了实现室外多点对单点、多点对多点的传输及应用，并考虑布网的经济性及时效性，Orinda率先推出业界专业级的双频无线网桥接入点AP5822,它集接点和网桥功能于一体，让半径500米大范围覆盖及40公里快速传输一气呵成。中间不损失任何讯号，并降低了成本，保证了传输无误差，沟通无距离。最适合应用在油田、工业 、电力、物流监控及小区安防等场所。

主要特点

室外专用：高质量等级（电信级）的室外专用，数字双频无线接入点/网桥

适用环境温度可达– 40℃～+65℃

双机一体：接入点与网桥双重功能，双功能一体，施工简便，省钱省力

双频共享：2.4G / 5.8G双频共享，覆盖半径广（500米），传送距离远（最远45公里）

超高传送速率：拥有54M bps高传送速率，5.8G可手动选择扩展至108M bps超高速率

自动调整传送速率：能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率

自动选择最佳信道：能根据周围无线环境状况，自动选择最佳信道

耐候性佳：防水，防震，防雷击（可耐瞬间4000V电压）

掉包率极低：拥有各项自动调节功能及良好耐候性，传输稳定性高，封包掉包率极低

网路安全性高：支持加密级别达国际最高标准 AES/TKIP，网路安全性极高

远程网路管理：可搭配无线网管系统，进行远程网络管理

虚拟网域（VLAN）：可依网络规划需求，划分多个无线接入网域，提高网络管理效率及安全性

传送VoIP：支持QoS协议，适用于VoIP传送（IP电话）

轻薄短小：体积轻薄短小，既美观又方便运输及安装

内置天线：5.8G可选择内置平板天线设计，天线机体合一，轻薄短小

系统:

| 工作频段 | 5.15～5.35GHz, 5.725～5.825GHz | 2.4～2.4835GHz |
| --- | --- | --- |
| 网络标准 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b/g |
| 发射功率 | 6～36Mbps: 20dBm 48Mbps: 19dBm 54Mbps: 18dBm | 6～36Mbps: 20dBm 48Mbps: 19dBm 54Mbps: 18dBm |
| 接收灵敏度 | 6Mbps:-88dBm 9Mbps:-87dBm 12Mbps:-86dBm 18Mbps:-84dBm 24Mbps:-81dBm 36Mbps:-76dBm 48Mbps:-72dBm 54Mbps:-68dBm | 6Mbps:-88dBm 9Mbps:-87dBm 12Mbps:-86dBm 18Mbps:-84dBm 24Mbps:-81dBm 36Mbps:-76dBm 48Mbps:-72dBm 54Mbps:-68dBm |
| 天线 | 外接天线 | 外接天线 |
| 工作模式 | 外接天线 | 两个外接天线 |
| 传输距离 | 点对点可达:45公里 点对多点可达:5公里(依架设情况而订) | 覆盖范围可达500公尺 |

环境：

| 工作环境温度 | -40℃ ～ +65℃ |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -50℃ ～ +80℃ |
| 湿度 | 0～95%无冷凝 |
| 海拨 | 15000英尺 |
| 防雷保护 | 内建保护电路 正负4000V |

物理单元

| 网络接口 | 10/100BaseT以太网口 |
| --- | --- |
| 天线接口 | N-Type 母头 |
| 电源 | POE, 48V/DC,6W Max |
| 尺寸 | 198*198*63mm |
| 重量 | <2.0 Kg |

软件

| 安全机制 | WEP (64/128/152位) (Hex/ASCII) Key AES资料加密 | WEP (64/128/152位)(Hex/ASCII) Key WPA with AES/TKIP资料架加密 支持802.1x and RADIUS |
| --- | --- | --- |
| 网络功能 | Spanning Tree Protocol DHCP Client | NAT DHCP Server/Client WiFi QoS Support 8 VLAN & SSID PPPoE |
| 网络管理 | 支持SNMP v1/v2c,MIB-II |
| 配置支持 | Web界面及Telnet |
| 软件升级 | FTP, Web |

认证

| FCC | 通过 |
| --- | --- |
| CE | 通过 |
| 中国无线电委员会认证(SRRC) | 通过 |