化学名:四甲基二氢二硅氧烷
CAS号:3277-26-7

分子式:C4H140Si2

分子量:134.32

质量指标
外观,:无色透明液体。纯度≥98.0%(内控≥98.5%)。
       折光率:1.3714.沸点:69-71℃.  (产品易挥发)性能:可溶于芳香烃/石油烃类等多种有机溶剂,不溶于水.是一种用途广泛的有机硅中间体.通常它们是作为有机硅封端剂使用.由于分子结构中含有活泼氢原子,可通过硅氢加成反应与带有不饱和键的其他有机物加成,合成共聚物高分子.由它们出发又可制成系列活性硅油. 通过上述途径,既能有效发挥有机硅的优良性能与通用树脂/橡胶量大,价廉的优点,又能克服有机硅价格偏高和通用树脂/橡胶性能上的某些缺陷.
⑧主要用途:用于合成含官能端基的聚硅氧烷.是高性能的有机硅表面活性剂.适用于生产加成型硅橡胶,硅凝胶,端含氢硅油和塑料/树脂改性剂,树枝形聚合物等特种助剂.包装：5kg，10kg，15kg，20kg，150kg化工用塑料小口桶密闭包装，也可按客户要求。