点胶机的基本知识介绍

18

就是在PCB板上面需要贴片的位置预先点上一种特殊的胶，来固定贴片元件，固化后再经过波峰焊。点胶是根据程序自动进行的。 一、目前市场上台式点胶机的品牌： 美国： EFD 日本：JANOME 、IEI 大陆：奥松、AS、AB 美国，日本的点胶机质量不错，但价格太贵；奥松、AS点胶机性价比还不错，应该算目前市场上存量最大的一个品牌！ 二、台式点胶机适合对象： 继电器、FPC板、LCD、LED、晶振、电脑外壳、光碟机、印表机、墨水夹、DVD、数位相机、开关、连接器、散热器、半导体等电子业、或与SMT 设备连线快速点/涂胶、时钟、玩具业、医疗器材、半导体 、手机外壳、笔记本外壳、变压器、手机按键 ……..等需液体点胶产品. 三、台式点胶机适用胶水 UV胶、AB胶、EPOXY(黑胶)、白胶、EMI导电胶、SILICON、环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、润滑油、螺丝固定剂…....等液体点胶. 四、常见胶水及针头使用原则： 1． 四条准则：小点——小号针头，低压力，短时间 大点——大号针头，较大压力，较长时间 浓胶——斜式针头，较大压力，依需要设定时间 水性液体——小号针头，较小压力，依需要设定时间 2．需要特殊设定的流体 瞬间胶：对水性瞬间胶使用安全式活塞及Teflon内衬金属针头，对浓稠性瞬间 胶，则使用锥形斜式针头，若需挠性则使用PP针头。 UV胶：使用琥珀色针筒，白色活塞及斜式针头（可遮紫外线）。 光固化胶：使用黑色不透明针筒，白色活塞，可遮紫外线之针头。 厌氧胶：使用10CC针筒及白色PE通用活塞。 密封胶及膏状流体：若使用白色活塞反弹严重时，请改用安全式活式，使用斜式针头。