| 项目 | 全彩色 |
| --- | --- |
| 型号 | PH5 | PH6 | PH7.62 | PH8 | PH10 | PH12 | PH14 |
| LED封装形式 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 象素点间距 | (L×W) mm | 5.0 | 6 | 7.62 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 象素密度 | dots/m2 | 40,000 | 27,777 | 17,222 | 15,625 | 10,000 | 6,944 | 5,102 |
| 单元板分辨率 | (L×W) dots | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 16×16 |
| 单元板尺寸 | (L×W) mm | 160×80 | 192×96 | 244×122 | 256×128 | 320×160 | 384×192 | 244×244 |
| 最大功耗 | W/m2 | 2,000 | 1,950 | 1,200 | 1,100 | 600 | 550 | 520 |
| 控制方式 | 视频同步/异步 |
| 重量 | Kg/m2 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 23 | 22 |
| 亮度 | cd/m2 | ≥2,000 | ≥2,000 | ≥1,500 | ≥1,400 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| 灰度等级 | ≥4,096 级 | ≥4,096 级 | ≥4,096 级 |
| 显示颜色 | ≥68.7 亿色 | ≥68.7 亿色 | ≥68.7 亿色 |
| 亮度调节 | 256 级可调 | 256 级可调 | 256 级可调 |
| 驱动方式 | 1/16 扫描 | 1/8 扫描 | 1/4 扫描 | 1/4 扫描 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 刷新频率 | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz |
| 有效通讯距离 | 5类网络线传输大于120米（无中断），光纤传输10,000米 |
| 供电电源 | AC220V/50Hz AC110V/60Hz | AC220V/50Hz AC110V/60Hz | AC220V/50Hz AC110V/60Hz |
| 显示模式 | 640×480 800×600 1024×768 | 640×480 800×600 1024×768 | 640×480 800×600 1024×768 |