WJD-BST-04D点钞机报价单

- 产品描述：

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 不带税 | 带税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民币鉴伪点钞机 | WJD-BST-04D | 台 | 1 |  | ￥2180.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

二、产品描述：

功能特点

- 全面兼容，新旧版钞票可混点张数，也可单独点验。

- 对新、旧版钞票均具有荧光、磁性、红外、安全线等多重鉴伪功能，鉴伪率高。

- 精确的假币识别功能，可有效鉴别最新HD、HB、DB、SA新版伪钞。

- 有清分功能，可从旧版同面额券种中挑出新版券，也可从新版同面额券种中挑出旧版券种。

- 有幅面检测功能，可从各种大券面的钞票中挑出小券的钞票。

- 机器功能齐全，具有智能、批量、分版、累加、计数、检测半张、裂张、夹张、重张、连张等多重功能。

- 可配外接显示器，方便储户。

- 机器性能稳定，记数准确，点验精确，下钞通畅，接钞平稳。

- 机器设计新颖美观，按键少，功能全，操作简单便利。

- 执行标准：GB16999-1997《人民币伪钞鉴别仪》及JR/T0002-94《点钞机》。

技术参数

- 外型尺寸：300×238×195mm

- 点算速度：＞900张/分钟

- 入钞、接钞容量：＞130张

- 计数显示：1~9999张

- 预置数显示：1~999张

- 电    源：200V(1±10%)50HZ

- 功    耗：＜60W

- 重    量：7.0kg

三、联系方式：

深圳贝斯特机械电子有限公司

地址： 深圳市南山区马家龙工业区十四栋三楼

联系人：张建锋（先生）

电话：+86-755-86223101　13534200836

传真：+86-755-86006270

网址：http://www.bst-counter.cn

Email：bst1991@bst-counter.cn