48路彩色数据采集无纸记录仪产品特点：

1）采用新型大规模集成电路，国际名厂元器件和新型开关电源设计；对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。
2）整体外观流线形设计,体积小而轻，改变以往老式记录仪表长而重的缺点。设计面板采用ABS+PC材料的雅克力设计，轻触开关操作，前盖防水等级为IP54等级，后盖信号端子采用德国菲尼克斯插拔式端子。
3）采用高速、高性能32位ARM微处理器，内置嵌入式操作系统，画面响应时间小于0.3秒,瞬时流量和累积流量计算准确度0.07‰，总体准确度±0.2%F.S。
4）产品外形尺寸：185*154*156mm，开孔尺寸：138*138*156mm;采用7英寸进口800X480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节；
5）大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；灵活的曲线走纸方式，每6组曲线显示可以自由组合，自定义曲线颜色，丰富的棒图显示，内置GB2312二级汉字字库（6500汉字），支持汉字拼音输入，汉字位号、单位自定义组合输入。
6）带USB数据转存功能，支持USB2.0格式接口转存和备份历史记录，支持FAT16/FAT32文件系统类型，Windows可识别历史记录文件；同时无需专用驱动,除支持本公司的数据管理软件外，还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件；
7）支持标准MODBUS RTU协议RS485/RS232通讯方式，支持TCP/IP协议的以太网(局域网通讯)输出，可外接微型打印机，可选择手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需要；
8）特有的软件密码锁保证用户组态安全；具有掉电记录功能，防止断电窃汽；拥有供需双方贸易结算纠分的小流量补足、超额补足计量、小信号切除等功能；蒸汽计量采用对饱和到过热的自动判断，可根据蒸汽性质变化实现密度自动补偿；提供累积流量小时报表、日报表、月报表和年报表；补偿模型遵循流量测量的行业标准，天然气的测量精度已达到贸易结算的A级标准。
9）调节器采用微分先行的控制算法，带有外给定或阀位控制功能，可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节控制、报警控制、数据采集等功能。

更多详细：http://www.kehaoauto.com.cn

http://www.25ec.com

http://www.kehaoipc.com

厦门科昊自动化有限公司 郭工 手机：13664738586