北京中科安盛路桩地柱营销中心的路障分为自动升降式、半自动升降式和固定式三种；自动升降式又分为液压升降式和机械升降式。其主要是为敏感区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由底部基座、升降阻断路障柱、液压传动装置（机械传动装置）、控制系统等部分组成，根据不同客户的不同的需求，具有多种配置方式可供用户选择，可以满足各种客户的功能要求。

对于防止强行闯入车辆控制的需要，可通过选用高厚度及高性能材质的升降阻断路障柱，如选用10mm（或以上）厚的不锈钢圆柱，以达到高强度的防冲撞性能，底部基座采用外加水泥浇筑外部基托，可以极大的提高本产品的抗撞击性能，最高不变形参数达到610000焦耳的抗冲击力，可以抵消任何民用车辆的任何速度的冲击，从而保证冲关车辆无法越过阻断路障。

北京中科安盛路桩地柱营销中心防暴阻断路障采用机电一体化运行控制方式，其升降方式为高性能交直流减速电机带动精密滚珠丝杠旋转控制阻断路桩的升起、落下（机电型），或由液压设备控制升降，其向上举升力，为400-5000公斤(根据客户需求最大可定做举升力为20吨)。该产品具有很好的温度性能，其温度适用范围在-40度到+70度都能正常使用。

自动升降阻断路桩升起高度为400—600mm（可根据用户要求制作），落下时与地面完全平齐，丝毫不影响车辆及行人的正常通过，落下时，表面可承受20吨的压力，可以满足任何道路的通行要求。

北京中科安盛路桩地柱营销中心防暴阻断路桩具有多种控制方式——近程无线控制方式、近程有线控制方式，近程局域网中心控制室控制方式，远程无线中心控制室控制方式。

广泛用于城市交通、军队及国家机关大门、步行街、高速公路、收费站、机场、学校、银行、大型会所等许多场所。通过对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序即主要设施和场所的安全。如：

国家机关和军队等重要单位大门：安装升降防暴路障，可电动、遥控或刷卡等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。

步行街：步行街路口安装升降式路障，平时路障处于升起状态，限制车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。

道路隔离带：在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，使车辆改道通行。

多用途广场：白天路障升起，禁止车辆进入广场，夜间利用广场作为临时停车场，放下路障，车辆可进入停车。

开放式公园：开放式公园路口安装升降式路障，平时路障升起，阻止车辆通行，游人可自由通过。遇特殊情况时，放下升降式路障，以便车辆通行。

小区、银行、学校等限制车辆进入的场所及保证消防通道的有效使用。

高速公路：需紧急封路，使用自动升降路桩，方便快捷，并可解决警力不足的压力。