如何DIY组装欧士立杀菌龙头

视频解说词

■水龙头可分为传统式、内牙式、外牙式三种。

安装传统式水龙头方法

1、打开包装盒，内有主机、零件包、电源插头；

2、卸下万用接头组，取下方向接头，万用接头不用，收起；

3、打开零件包，取出金属转接头，再拆下四根螺丝；

4、金属转接头套上方向接头，用手先将四根螺丝固定于金属转接头处；然后将套好的组件置于水龙头出口处，往上约10厘米左右；然后平均锁紧四要螺丝，此时你的安装已完成一半以上；

5、将主机黑色平面止水橡胶换成双层止水橡胶；

6、再将主机与固定在水龙头上的组件结合，并锁紧方向接头，调整方位；

7、打开水龙头如果会滴水，那表示你固定在水龙头上的组件高低不对，得再调整至不漏水不止；

8、插上插头接上电源，此时绿灯亮，打开水龙头红灯亮，就表示组装完成。

如何安装内牙式水龙头方法

1、打开包装盒，内有主机、零件包、电源插头；

2、拿出主机，先拆下万用接头组，拿起万用接头，

3、将水龙头下方滤网拆下，拆下水龙头下方垫片，再将万用接头上方加一片（厚）的止水橡胶，于零件包中取出，此时，万用接头上的止水橡胶高于接头最上方，才能避免安装后漏水；

4、套上方向接头后，接于水龙头用手锁紧后，再利用铜板于万用接头下方，稍使力锁紧；

5、再将主机与固定在水龙头下方之万用接头组组合，打开水龙头，如果漏水，那表示你万用接头上的止水橡胶没放好，必须再调整；

6、插上插头接上电源，此时绿灯亮，打开水龙头红灯亮，就表示组装完成。

如何安装外牙式水龙头方法

1、打开包装盒，内有主机、零件包、电源插头；

2、拆下水龙头下方的滤网；

3、拿出主机，先拆下万用接头组，及方向接头组；

4、将方向接头组套在水龙头出水杆上方；

5、检查万用接头上的止水橡胶，只能用一片，不能高于万用接头的平面，否则无法锁住水龙头的螺纹；

6、将万用接头组锁于水龙头出口处后，再将方向接头往下，拉到万用接头上；

7、将主机与万用接头组组合，用手扭紧并调整方向；

8、开水龙头，如果漏水，那表示万用接头上的止水橡胶没装好，必须重新调整修正；

9、插上插头接上电源，此时绿灯亮，打开水龙头红灯亮，就表示组装完成。

■如遇上进口或特殊水龙头不能安装时，得更换水龙头，本公司将收取成本费，并派专人到府上服务；

■如何排除故障？

当接上水龙头，打开水龙头，红灯会跳动、闪烁，表示水位压力需调整。

■组装后，发现水压太小？

再多加一片滤网，如果红灯还是闪烁，则两个网子一起放进去即可；

■使用中，如果使用一段后，红灯闪烁，表示滤网不干净，累积太多杂质，取出滤网清洗再装上，如清洗滤网红灯还是一直跳动，则拔掉电源插头再重新接上电源插头，即可恢复正常；

■使用中最少一个月清洗滤网一次，出水量会较大，且机器功能可得到较好的发挥，

欧士立O3杀菌龙头，让您享受安全的生活环境！

免费服务电话：0800-600-686

网址：www.o-three.com.tw