真空热水机组它以燃气或轻油为燃料，以蒸馏水为热媒，在密闭的负压容器中，利用在不同压力下其饱和温度（沸腾温度）各不相同的特性进行工作。该热水机组利用热媒水蒸发和冷凝来传送热量，热能损失小，热效率高，避免了机体结垢和氧腐蚀，延长机组使用寿命。

与传统的常压锅炉相比，具有以下优势：热效率比常压锅炉高出5个百分点以上；排出烟气中CO含量小于≥0.02%，环境污染减少到最低程度；一机多用，能同时满足不同用户对热水温度的不同需求；运行费用低，与同等功率的常压锅炉相比，每年可为用户节省1万元/台的运行费用等。

产品特点：
◆负压运行，安全可靠:机组始终处于负压状态下工作，无膨胀爆炸危险。

◆相变换热 效率更高:真空相变换热，换热强度大。机组热效率高达94%。

◆内置换热，一机多样:中央真空热水机组可同时提供多路及不同温差的热水，满足用户采暖、生活热水、泳池加热等热水的需要，也可为各类工矿企业提供工艺用水。内置换热器允许管程压力较高，可以直接向高层建筑提供采暖热水和生活热水，系统中不需要再设置换热器。
◆自动控制，操作简单:热水温度可在≤95℃的范围内自由设定。微电脑可根据热负荷自动调节能量，将热水温度控制在设定状态。定时自动开 /停机，无须人员看守。显示屏显示当前热水温度及其它运行参数，方便用户查看。

◆环保燃烧，排烟清洁:配套进口的高品质燃烧器，燃烧安全，排烟清洁，符合环保要求。

◆多重安全保护，运行状态监控:机组设有热水温度过高、热媒温度过高、热媒水防冻保护、机组超压、液位控制等多重安全保护装置。故障自动报警，永不发生超压、干烧的危险。控制系统具有完善的自检功能，机组出现异常时，燃烧器自动停止工作，并显示出故障点，为排除故障提供线索。

短信索取资料（请发姓名、地址、邮编至13758560961）