DVI转SDI转换器、DVI转HD/SD 广播级数字视频转换器――Matrox Convert DVI

Matrox Convert DVI将高分辨率的DVI源转换为高/标清视频，用于播放、显示和记录，可同时输出高质量的数字SDI和模拟分量，真正以低价位实现高性能。它允许你输出整个计算机屏幕，或以更高的分辨率输出你感兴趣的局部区域。它还带有定时偏移锁相控制、先进的下变换算法、防闪烁滤镜以及一对一像素映射功能，实现了最高的质量和最大的灵活性。

Matrox Convert DVI是一个多用途设备，它是创建广播级视频的理想解决方案，可以输出游戏视频、PowerPoint演示、YouTube视频、谷歌地球动画、Web浏览器会话以及软件培训教程等多种格式的视频。它也适用于礼堂，现场直播等大型活动现场的投影或大屏幕的显示。它的高清预览监视功能，给Avid Media Composer这样的视频编辑者带来了更好的解决方案。

Matrox Convert DVI可以脱离计算机独立运行。对于不是来自计算机的DVI信号，如摄像机或医疗影像设备，它也可以独立的将其转换为SDI和模拟视频。

主要特点

  DVI输入达到1920 x 1200

  数字视频输出: HD/SD SDI

  立体声声音输入可以通过SDI嵌入输出信号

  模拟输出: HD/SD模拟分量, S-Video和复合

  同时模拟和数字输出

  标清模拟黑场(bi-level) 或高清三电平锁相

  实时HD到SD硬件下变换(色彩空间转换和像素比例转换)

  支持感兴趣区域输出

  Anti-flicker滤镜

  可以单独应用

输入输出

输入

输入DVI-D信号解析度可以达到1920x1200，支持第三方HDMI转DVI适配器。

输出

支持HD/SD SDI、HD/SD模拟分量、S端子、复合输出，支持模拟和数字SDI同时输出

NTSC

PAL

HD 1280x720p at 50 and 59.94 fps

HD 1920x1080i at 25 and 29.97 fps

音频

ConvetDVI支持立体声音频输入，环出监视音频输出，使SDI可以嵌入8路音频。

锁相

支持模拟黑场或高清三电平同步源

硬件变换器

支持高清1080i到720P或标清下变换

感兴趣区域

支持将感兴趣区域在最大解析度内输出任何尺寸，如果超出输出标准，自动下变换适合尺寸输出

减少闪烁

ConvetDVI提供抗闪烁过滤器，更稳定的输出视频

独立模式

PC用户使用USB接口控制和配置，配置后可以脱离计算机独立运行。这样就可以连接医疗设备、MAC计算机和其他PC计算机等DVI设备。

规格

| 概括 | 工作在具有DVI的计算机、摄像机和医疗设备 |
| --- | --- |
| 视频标准 | NTSC, PAL, NTSC-EIAJ, 1080i, 720p |
| 遵循规则 | FCC Class A, CE Mark Class A, C-Tick Mark,VCCI RoHS规则 2002/95/EC |
| 尺寸 | 151mm(长) × 161mm(宽) × 46mm(高) |
| 外部AC/DC适配器 | 100-240 VAC 50-60 Hz 输入: IEC320-C8 inlet 输出: +5V DC, 3A max., 2.5mm barrel type 尺寸: 95mm(长) × 54mm(宽) × 32mm(高) |
| 功耗 | 10瓦 |

连接

| DVI输入和输出 | DVI-I(单连接) 29针母口 |
| --- | --- |
| 音频输入 | 1/8"立体声插孔 |
| 同步锁相输入 | 标清模拟黑场或高清三电平 BNC连接(75Ω), 终结 提供定时偏移控制 |
| 标清SDI 输出 | 标清SDI具有8路嵌入音频 24-bit, 48 kHz BNC连接(75 Ω) 兼容SMPTE 259M-C, SMPTE272M |
| 标清S-Video & composite视频输出 | PAL, NTSC, NTSC-EIAJ 频率响应: +/- 0.25 dB max to 5 MHz 2T pulse response: 0.5% max 差分增益和差分相位: < 2% BNC连接 (75 Ω) |
| 标清模拟分量视频输出 | Betacam, Betacam SP (NTSC & NTSC-EIAJ) SMPTE/EBU N10 (PAL) 频率响应Y:+/- 0.25 dB max to 5 MHz 频率响应Pb, Pr:+/-0.2 dB max to 2 MHz 分量通道延迟: +/- 3 ns 分量S/N (Y, Pb, Pr): > 54 dB,统一加权 BNC连接(75 Ω) |
| 高清SDI输出 | 高清SDI具有8路嵌入音频 24-bit, 48 kHz 兼容SMPTE 292M, SMPTE 299M BNC连接(75 Ω) |
| 高清模拟分量视频输出 | 支持视频格式:1080i 50, 1080i 59.94, 720p 59.94,720p 50 兼容EIA-770.3 频率响应 Y:+/- 0.3 dB max to 28 MHz 频率响应 Pb, Pr:+/- 0.4 dB max to 14 MHz 分量通道延迟: +/- 0.5 ns 分量S/N (Y, Pb, Pr): > 57 dB,统一加权 BNC连接(75 Ω) |
| 配件 | 线缆–1米DVI和系统音频环通线 外部 AC-DC 适配器 电源线 Y/C视频线 |