超深度地下金银探测仪

使用指导 — VR1000B

超深度地下金属探测仪(达15米\专业探金银\寻宝)

商品号：F04-1080010 中美合资 ■ VR1000超级地下金属探测仪 电子探针检测地下金属（矿物）财宝的位置。 ※ 搜索范围：500-1000米(带补偿导线) ※ 结果显示：六路仪表和指示灯， ※一条重15克的金项链探测深度可达3米，搜索范围150米。 ※一块银元探测深度可达5米，搜索范围200米。 ※ 储藏量较大的金银矿探测深度向下可到15米-20米 ■ 表头指示： 金、银、铜、铅、锡、宝石六个指示挡 仪表指针 ■ 具体探测方法示例---- 1．确定目标为黄金,带定位功能 2．确定目标水平位置 3．确定目标定位。 ■本仪器自身带可充电源，可反复充电使用。 整体结构为密码箱式，携带方便，重量3公斤。

- 仔细打开包装，熟悉各个部件，这些部分包括：

( 一个镶有铝边并带有把手和两把锁的黑色盒子，该盒子里装有发射器和其他附件。该发射器是安装在盒子里，发射器的面板上有六个LED频率指示灯，且每个指示灯都代表某项功能，在指示灯的下面有个频率选择开关，在频率选择开关的下面，有两个指示灯和两个旋钮，分别标有“横向“、“纵向”字样，“横向”旋钮下面是工作指示灯及电源开关，最下冇的两个插孔是发射天线插也，仪器右侧有一根电源插线，是充电电源插线，充电电路已经被设计在仪器内部，电池安装在仪器中部的面板下面。

( 其余的部件是可取出的，充电电池已安装在这个仪器里，在使用之前要提前充电10小时，在电池指示灯开始变暗，或者在发射器打开的状态下放在一旁的中波收音机不再有干扰，这时候要给电池充电。

( 给电池充电时，冲电指示灯会亮，如果不亮，请检查冲电过载保护。

( 接收器是个灰色的盒子，它的尺寸大约是3×10×14厘米，上面标有大深度远程金属探测系统接收器字样。在面板的上面是ON/OFF开关，下面有一个LED的指示灯，当接收器打开时，此指示灯变亮，指示灯的旁边有两个插也，它们分别标有耳机和接收天线，在盒孖的后面有个皮带夹。此接收器用两节AA电池，此电池是工厂装好的。

( 接收天线（两个），两个密封的铜圆柱体形状，从每个圆柱体的底部引出一条线，这两条线合并形成一条线，终端和插空相接（该插头和接收器上的电容器相匹配），每个接收天线可自由伸缩。

( 发射天线是个红色的矩形框，在红色的矩形框上面引出两根线和发射器上面的两个插孔连在一起，天线的底部有10厘米是黑色的，该天线（发射天线）和接收天线都放在盒子的上面一层。

- 把发射器上的开关打到ON的位置来测试指示灯。

可以在发射器的旁边放个小型晶体管收音机，再把中小波的频率调到最低来测试该发送器，如果发射器正常工作，则该收音机将受到干扰，然后旋转发射器面板上最大的旋钮将会使频率指示灯依次变亮，当不同的指示灯点亮的时候，收音机干扰音调会变化。

- 在打开接收天线包装后，在把它连接到接收器之前需要练习如何使用它（需要有个感性的认识）。

( 把接收天线抽出15厘米。

( 每只手拿住一个天线。

( 使两只手的距离保持在30厘米左右。

( 使天线头两端距离保持10厘米左右，然后慢慢得向下倾斜5厘米。

( 放松。

( 以正常的步速走动。

( 不要提高或晃动。

( 拿着天线进行练习，直到在走动时保持天线平衡，要掌握使用天线需要一些练习，但是，它是能有效的使用此探测器的技巧之一。

- 在你正确掌握了使用天线的技巧之后，可以把接收器用皮带固定在你身体的正前方，它是接收器放置的最佳位置。

( 把接收器和接收天线连接在一起。

( 向第三步那样，测试接收天线，这次要确保没有干扰。

- 这些部件经过测试都能正常工作，现在可以进行区域测试了，测试的区域的金属碎片越少越好。

6．区域测试时，把发射器放在地面上，把发射天线连接到发射器的对应的插孔内。在发射器打开的时候。绝对不要插拔发射天线，如果那样做的话，将会对机器造成损坏，对操作人员造成严重伤害。在发射器的前面，挖一个小的壕沟，把发射天线埋到沟里，没到黑线处。把频率选择开关设置到需要的位置。打开发射器，然后逆时针旋转“横向”和“纵向”两个旋钮到最大处，然后在顺时针旋转着两个旋钮，直到他们上面对应的两个指示灯变亮（这个用来设置使发射器适合地面状况）。在3到5分钟之后，站在离发射器5-6米远处，像上面练习使用接收天线的时候一样，围绕这个发射天线作圆周运动，保持距发射天线的距离为5-6米，如果这个区域没有要找的目标物，接收天线不应当交叉。

- 一个测试物练习使用这个仪器，重量大约和几枚硬币或几个耳坠相当，埋在距发射器10-20米远处。

- 重复第六步。

当你接近发射天线和测试物这条线的时候，接收天线应该是交叉的。（记住：测试物和发射天线之间的信号线将会形成，而不是测试物和发射器之间的信号线）。当你走过这条线的时候，接收天线将不会交叉。在接收天线交叉处做下标记。现在，再远离发射器一些距离（如果你一开始距离发射器5-6米，则应到10米处）。重复上述过程：在接收天线交叉处做下标记。然后通过发射器和做标记的两个地方画一条线，这就是你确定的X轴。关掉发射器和接收器，然后等15分钟，把发射器和发射天线挪到一个新的地方，重复这一过程。记住要把天线埋进去。这次你确定了Y轴，X轴和Y轴的交叉处即为目标物所在地。

- 4到8步掌握之后，现在可以探测目标物了。

10． 确定搜寻区域。

建议你最好在搜寻区域先埋一个测试物来测试系统和环境。重复6到8步，在成功完成第8步之后，取走测试物，关掉发射器。在开始真正的搜寻之前等15分钟，当搜寻想要的目标物时，重复6到8步。

超深度遥感金属探测仪是世界最先进的地面探测仪之一，它采用微处理器控制，利用声波作为工作原理，采用多点定位的方法。准确测出金属物体所在的位置。能够在很大的范围内接受和发送物体的信号，最大探测范围可达到1英里。能够在很大范围内接收和发送物体信号，在几分钟内的扫描面积相当于普通金属探测器工作的几十倍，能够探测出金、银、铜、铅、锡、宝石六种金属矿。尤其适合有特殊需要的专业人士使用，是目前唯一能够搜索矿脉的金属探测系统。一块金元的探测深度可达到4-5米。

VR1000B代表了超深度金属]探测器的最高水平，专业人士的首选

— 深度及范围探测模式，对六种不同金属提供超强的探测深度及探测范围

- 目标信号的追踪方法，可根据不同的方法，追踪目标信号，对目标物进行

准确的识别

- 探测追踪功能，可适应不同地面环境的变化，保持最佳的探测效果

- 工作模式切换功能，可分别选择金、银、铜、铅、锡、宝石六种探测工作模式

应用：搜索矿脉、野外探矿、考古研究、找寻宝藏

( 技术参数

- 频率范围超声波：400-3000 Mhz +/- 150 Khz

- 最大限度持续功率：850 mA

- 频率范围：433 MHZ +/- 150 KHZ

- 内存储器：EEPROM 16k x 8 Bit

- 电压供给：9 - 12 V DC存储温度：-40 C to +85 C

- 工作湿度：0-95% 无冷凝　充电电池：可持续使用48小时

- 重    量：约14 LBS武汉万博电子www.whwanbo.com