对讲机使用注意事项

天线使用注意事项 
1 、只能使用原配或认可的天线。未经认可的天线，经改装或增添了附件的天线可能会损坏对讲机或违反信息产业部无线电管理局的规定。 
2 、在使用时，不要用手去拿天线。 
3 、对讲机天线不能拧下，否则在发射时容易把功率管烧坏。 
4 、不要使用损坏的天线。在发射时，如果损坏的天线接触皮肤，可能引起请轻微的灼伤。 
电池使用注意事项 
1 、用原配或认可的电池。 
2 、如果金属导体如珠宝首饰、钥匙或珠练触及电池的裸露电极，所有电池都可能引起破坏或人身伤害。请小心对待已经充好电的电池，尤其是当将它装入口袋、皮夹或其他有金属的容器时，需特别注意。 
3 、充电应在 5~40 度的环境中进行。如果超过此温度范围，电池寿命受到影响，同时有可能充不满额定容量。 
电磁干扰 / 电磁兼容 
为避免电磁干扰和 / 或电磁兼容引起的问题，在贴有 " 关闭对讲机 " 标识的场合应关闭对讲机。例如医院或其他使用保健医疗设备的场合。在搭乘飞机时，也应根据要求关闭对讲机。 
对讲机操作注意事项 
1 、当对讲机正在发射时，保持对讲机处于垂直位置，并保持话筒与嘴部 2.5-5 厘米的距离。发射时，对讲机距离头部或身体至少 2.5 厘米。如果将手持对讲机携带在身体上，发射时，天线距离人体至少 2.5 厘米。 
2 、使用过程中不要进行多次开机关机的动作，同时把音量调整到适合您听觉的音量。 
对讲机使用安全注意事项 
1 、在带有安全气囊的汽车上，不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。 如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围，一旦气囊迅速展开，对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。 
2 、在潜在爆炸的大气环境或场合下，除非对讲机是通过特殊认证的，否则须关闭对讲机。在潜在爆炸大气环境中，电火花会导致爆炸或火灾。 
3 、不要在潜在爆炸的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆炸。 
4 、在靠近爆破区和雷管所在区域前，须先关闭对讲机，以免引起可能的爆炸。 
对讲机常规维护 
1 、对讲机长期使用后，按健、控制旋钮和机壳很容易变脏，请从对讲机上取下控制旋钮，并用中性洗剂（不要使用强腐蚀性化学药剂）和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。 
2 、轻拿轻放对讲机，切勿手提天线移动对讲机。 
3 、不适用附件时，请盖上防尘盖（若有装备）。