沈阳销售处 销售经理：吕相东   手 机：13609875733

※电加热、（导热油）蒸汽加热搪玻璃反应罐是由含硅量高的搪玻璃釉，通过特殊工艺使搪玻璃釉牢固地密着于金属铁胎表面上，形成光滑、洁净的衬里层，充分发挥了两种材料（金属和瓷釉）的优势，电加热反应罐勿需锅炉，自动加热、干净卫生、无环境污染、操作灵活、生产效率高。广泛应用于化工、石油化工、农药、制药、食品、染料等行业。我厂可以为用户提供50-5000L二十多个规格、各种不同加热形式搪玻璃反应罐。

电加热搪玻璃反应罐主要技术参数(一)

| 规格L | 夹套容积L | 罐内容积L | 电热功率KW | 工作温度℃ | 密封型式 | 搅拌转速 | 减速机型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 96 | 71 | 2×4 | 0-200 | 填料密封 机械密封 | 85，63 | BLD0.75 |
| 100 | 127 | 128 | 2×6 | 0-200 |  |  |  |
| 200 | 160 | 247 | 4×6 | 0-200 |  |  | BLD1.1 |
| 300 | 218 | 369 | 4×6 | 0-200 |  |  | BLD3.0 |
| 500 | 269 | 588 | 4×9 | 0-200 |  |  |  |
| 1000 | 400 | 1250 | 4×12 | 0-200 |  |  | BLD4.0 |
| 1500 | 600 | 1720 | 4×15 | 0-200 |  |  |  |
| 2000 | 850 | 2160 | 4×15 | 0-200 |  |  |  |
| 3000 | 1015 | 3380 | 5×15 | 0-200 |  |  | BLD5.5 |
| 5000 | 1400 | 5650 | 5×18 | 0-200 |  |  | BLD7.5 |

电加热搪玻璃反应罐主要技术参数(二)

| 公称容积L公称尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
| D2(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1454 | 1454 | 1754 | 1904 |
| D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
| D4(mm) | 270/M22 | 270/M22 | 300/M22 | 350/M22 | 350/M22 | 400/M24 | 400/M24 | 400/M24 | 450/M27 | 450/M27 |
| D5(mm) | 828 | 928 | 1030 | 1148 | 1252 | 1588 | 1679 | 1679 | 2030 | 2248 |
| H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
| H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
| H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
| H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1267 | 1326 | 1326 |
| H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
| 卡子螺栓规格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
| 设备总重(Kg) | 450 | 520 | 680 | 920 | 1020 | 1650 | 2000 | 2180 | 3680 | 5000 |

第 1 页 共 2 页

导热油循环加热搪玻璃反应罐主要技术参数

| 公称容积L公称尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
| D2(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 |
| D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
| D4(mm) | 270/M22 | 270/M22 | 300/M22 | 350/M22 | 350/M22 | 400/M24 | 400/M24 | 400/M24 | 450/M27 | 450/M27 |
| D5(mm) | 732 | 828 | 930 | 1056 | 1128 | 1484 | 1671 | 1671 | 2021 | 2172 |
| H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
| H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
| H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
| H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1267 | 1326 | 1451 |
| H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
| L1(mm) | / | / | / | / | / | / | 507 | 507 | 614 | 650 |
| L2(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 550 |
| 卡子螺栓规格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
| 设备总重(Kg) | 430 | 510 | 660 | 920 | 1000 | 1600 | 2000 | 2170 | 3680 | 5000 |