RTS320系列全站仪

产品型号:RTS322/RTS322R/RTS322R5

放大倍率：  30×                最短视距：  1.0m
测距：          精测：1.2S        跟踪： 0.5S
                     精度：             ±(2mm＋2×10-6·D)
测  距：  RTS320R5：        500m/免棱镜； 800m/反光片；5000m/单棱镜 
                  RTS320R:            300m/免棱镜； 800m/反光片；5000m/单棱镜 
                  RTS320:              5000m/单棱镜
角度测量：  测角方式：          绝对编码  （码盘直径79mm）
                     测角精度：           2″

产品特点：

1.外置温度、气压传感器

在高精度的测量工作中，气压、温度的变化往往影响到测量结果的精确性，320系列全站仪外置有温度、气压传感器，可以实时监测到温度、气压的变化并调准测量结果，自动进行气象改正。由于测量都是在预定的测站和地段进行，可以较为可靠地求得大气改正的数学模型，从而有效地提高测量精度。

2.八行液晶显示屏、数字键盘操作快速

320系列全站仪采用240×128点阵LCD显示屏，可同时显示8行中文，每行15个汉字或30个字符，在同一屏幕下可显示几乎所有的测量信息，免去频繁的翻页操作。操作键采用了软键和数字键结合的方式，操作方便、快速，易学易用。

3.高速、高精度测距头

320系列全站仪上采用了全新的测距技术。精确测量模式下测距速度达1.2秒每次，测距精度为±2mm+2×10-6·D，最短视距＜1.0米。

4.双轴补偿器

完全自动的双轴补偿器能够实现精确的整平并确保水平位置的准确性。在欠整平（补偿范围内）状态下，高精度的双轴补偿器也能保证精确测量。

5.全新外型设计

320系列全站仪采用全新设计的支架，外形紧凑美观、结构稳定，操作设置更趋合理。

6.全新设计的软件结构

320系列全站仪采用32位微处理器，全新的软件结构设计，界面进行了全面的优化设计，针对常用的功能增设了大量的快捷键，使得仪器使用更加符合测量用户的使用习惯。。

7.大容量锂电池、超长工作时间

320系列全站仪由于采用低功耗电路设计和大容量锂电池，使得仪器在连续测角、测距的情况下工作长达12个小时以上，在单测角状态下，工作时间更长达数天。

8.绝对编码技术

320系列全站仪中应用了苏州一光的最新绝对编码度盘技术，开机无须初始化。绝对编码度盘技术在关机后能够保存水平角位置，同一测站关机开机后不需要重新定向，在测量过程中，如果出现掉电式关机，重新启动后仪器仍保留原有信息，大大方便了测量工作。