RTS612全站仪

产品名称：RTS600/610系列全站仪

产品型号：RTS600/610

内置温度、气压传感器，可以实时监测到温度、气压的变化并调准测量结果；

·双轴补偿 采用双轴补偿系统；

·高速、高精度测距头  集成最新测距技术；

·全新设计软件结构 在继承原600系列全站仪软件内核的基础上，对软件界面和合理性上作了非常大的优化设计，使得仪器操作更为人性化，更加符合测量用户的使用习惯；

·16000点大容量内存 大容量的存储，使得在同样存储16000点测量数据的情况下，每个测量点的信息更为丰富；

技术特征:

仪器型号 RTS602 RTS605 RTS602L*3 RTS605L RTS612 RTS615 RTS612L RTS615L 望远镜 成像 正像 物镜有 效直径 Ф45mm 放大倍率 30× 视场 1°20′ 最短视距 1.0m 距离测量(良好天气条件)*1 测程 单棱镜 2100m 三棱镜 2600m 精度 ±(2+2×10-6·D)mm 测量时间 精测/跟踪 1.5/0.7 ，初始：3s 测距最小读数 精密测量模式 1mm 跟踪测量模式 10mm 温度设定范围 -30℃ ～ +60℃ 步长 1℃ 大气压改正 510hPa-1066hPa 步长 1hPa 棱镜常数改正 -99.9mm ～ +99.9mm 角度测量 读数系统 光电增量编码系统 绝对编码 最小 读数 (Degree) 1″/ 5″ (Gon) 0.3mgon/ 1.5 mgon 精度*2 2″ 5″ 2″ 5″ 2″ 5″ 2″ 5″ 长水准气泡 管型气泡精度 30″/2mm 圆型气泡精度 8′/2mm 补偿器 类型 双轴补偿 范围 ±3′ 光学对点器 精度 ±0.8mm/1.5m / ±0.8mm/1.5m / 成像 正像 正像 放大倍率 3× 3× 视场 5° 5 ° 调焦范围 0.5m ～ ∞ 0.5m ～ ∞ 激光对点器(可选) 调焦范围 / 0.5m ～ ∞ / 0.5m ～ ∞ 工作距离 0.5 ～ 80 m 0.5 ～ 80 m 精度 ±0.8mm/1.5m ±0.8mm/1.5m 显示 类型 240*128点阵LCD，全数字键盘 照明 液晶屏 液晶背光 分划板 有 电源 电池 工作电压 7.2VDC(可充 Ni- MH 电池) 工作时间 连续8小时 其他 内存容量 16000点 温度范围 -20℃ ～ +50℃ I/O 上传/下载 RS232c

全站仪标准配置清单为：主机一台，全站仪木制脚架1付。铝合金脚

架1付，单棱镜组1组，2米带架对中杆1付，棱镜中包1个