HMC-4塑料滑动磨擦试验机

一 产品名称：塑料滑动磨擦试验机

二 产品型号：HMC-4

三 主要用途及功能：

适用于测定塑料及塑料复合材料的滑动磨擦，磨损性能。也可对其试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。本仪器是按照GB3960设计并制造的，主要适用于测定塑料及塑料复合材料的滑动磨擦，磨损性能。也可对其试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。由于采用了高精度扭矩传感器，使得该仪器具有非常高的测试精度及稳定性。同时本仪器采用了微处理器进行控制、数据处理、微型打印。

四 主要技术参数：

试样尺寸： 30X7X6±0.2 mm

转动速度： 200转/分 ±5%

负 荷： 196N ± 1%

磨擦环尺寸：￠40×10mm

磨擦力矩： 0--4N·m ±2%

计 数 器： 0-10

五 主要配置

主机一台

4Kg砝码一件

标准磨擦环二件