隔膜泵:QBY气动隔膜泵

QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的 WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近.本厂目前已形成系列化生　产，共有八种规格直径：￠10mm(3/8")、￠15mm(1/2")、￠25mm(1")、￠40mm( 1 1/2")、￠50mm(2")、￠65mm( 2 1/2")、￠80mm(3")、￠100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，且替代齿轮泵的理想产品，均取的了满意的效果。 
    气动隔膜泵主要特点:

1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力≥6kgf/cm2; 
  2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微; 
  3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7kgf/cm2之间）; 
  4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全; 
  5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠; 
  6、可以浸没在介质中工作; 
  7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，不旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行; 
  8、结构简单、易损件少，该泵结构简单安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降; 
  9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）; 
  10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

气动隔膜泵主要用途 
  1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 
  2、泵吸油漆、树胶、颜料。 
  3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 
  4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 
  5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 
  6、泵吸各种乳剂和填料。 
  7、泵吸各种污水。 
  8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 
  9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 
  10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 
  11、各种橡胶浆。 
  12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 
  13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 
  14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 
  15、各种高温液体最高可耐150℃。 
  16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

更多产品信息请联系：

陈刚（先生）
电话：021-54176789
邮箱：cgkobe8@yahoo.com.cn
手机：13621985767
上海旭忆化工科技有限公司