### 电动隔膜泵

产品样本

## 电动隔膜泵概述：

电动隔膜泵是一种新型的泵类，近年来，由于在隔膜材质上取得突破性进展，国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵，取代部分离心泵、螺杆泵，来应用于石化、陶瓷、冶金等行业，我单位目前生产的电动隔膜泵产品设计均参考美国ABEL公司样机，DBY型电动隔膜泵适用于低压，即出口压力小于等于3k9f/cm2的场合

## 电动隔膜泵性能特点：

DBY系列电动隔膜泵具有下列特点：

- 不需要灌引水，自吸能力达7米以上。

- 通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。

- 由于隔膜泵被输送介质和传动机械件分开，所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封，使用寿命大大延长。根据不同介质，隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等，可以满足不同用户的要求。

- 泵体介质流经部分，可根据用户要求，分为铸铁、不锈钢、衬胶，电机分为普通式和防爆式（B3d）两种。

## 电动隔膜泵型号规格材料：

| 型号 | 口径 | 材质 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 泵体 | 隔膜 |
| DBYB-15 | 15 | 不锈钢 | 丁氢 |
| DBYL-15 | 15 | 铝合金 | 氯丁 |
| DBYZ-15 | 15 | 铸铁 | 丁氢 |
| DBYB-15F46 | 15 | 不锈钢 | 四氟 |
| DBYL-15F46 | 15 | 铝合金 | 四氟 |
| DBYZ-15F46 | 15 | 铸铁 | 四氟 |
| DBYB-25 | 25 | 不锈钢 | 丁氢 |
| DBYL-25 | 25 | 铝合金 | 氯丁 |
| DBYZ-25 | 25 | 铸铁 | 丁氢 |
| DBYZ-25CJ | 25 | 铸铁 | 衬胶 |
| DBYB-25F46 | 25 | 不锈钢 | 四氟 |
| DBYL-25F46 | 25 | 铝合金 | 四氟 |
| DBYZ-25F46 | 25 | 铸铁 | 四氟 |
| DBYZ-25F46CJ | 25 | 铸铁 | 四氟衬胶 |
| DBYB-40 | 40 | 不锈钢 | 丁氢 |
| DBYL-40 | 40 | 铝合金 | 氯丁 |
| DBYZ-40 | 40 | 铸铁 | 丁氢 |
| DBYZ-40CJ | 40 | 铸铁 | 衬胶 |
| DBYB-40F46 | 40 | 不锈钢 | 四氟 |
| DBYL-40F46 | 40 | 铸铁 | 四氟 |
| DBYZ-40F46 | 40 | 铸铁 | 四氟 |
| DBYB-50 | 50 | 不锈钢 | 丁氢 |
| DBYL-50 | 50 | 铝合金 | 氯丁 |
| DBYZ-50 | 50 | 铸铁 | 丁氢 |
| DBYZ-50CJ | 50 | 铸铁 | 衬胶 |
| DBYB-50F46 | 50 | 不锈钢 | 四氟 |
| DBYL-50F46 | 50 | 铝合金 | 四氟 |
| DBYZ-50F46 | 50 | 铸铁 | 四氟 |
| DBYB-65 | 65 | 不锈钢 | 丁氢 |
| DBYL-65 | 65 | 铝合金 | 氯丁 |
| DBYZ-65 | 65 | 铸铁 | 丁氢 |
| DBYZ-65CJ | 65 | 铸铁 | 衬胶 |
| DBYB-65F46 | 65 | 不锈钢 | 四氟 |
| DBYL-65F46 | 65 | 铝合金 | 四氟 |
| DBYZ-65F46 | 65 | 铸铁 | 四氟 |

详细的介绍请联系：

陈刚（先生）

电话：021-54176789

邮箱：cgkobe8@yahoo.com.cn

手机：13621985767

地址：上海市闵行区莘建东路198弄8号

上海旭忆化工科技有限公司