美国S.E.(SEINTL)辐射探测器Inspector  辐射表 辐射检测仪

产品介绍  :Inspector是小的手持式微处理器控制的高灵敏度低水平能检测Χγαβ射线。直接读出射线水平。另外，有可调整的定时器和外部校准键。
检测器：
具有云母窗口的GM管，窗口有效直径45 mm
Inspector (只有内部GM管)
在前面板中心有射线标记标记
Inspector EXP(只有外部探头)
在仪器外部具有把手，有与Inspector相同的GM管探头。
电源要求：一节9V碱性电池。电池寿命200小时
 
该剂量仪采用一支盖革-弥勒计数管来测定αβγ及Χ射线辐射，数字显示，探头为内置式，使体积更小灵敏度更高。
 
技术指标：
剂量率：mR/hr(毫伦/小时) 0.001～100μSV/ hr(微希伏/小时) 0.01～1000
计数：CPM（每分钟计数）0～300000 CPS（每秒钟计数）0～5000
计数时间选择：为了精确测量低计量的α线和β射线可选择1分-24小时
连续计数再除以计数时间变为CPM或CPS
精度：<±15%
重量：272g
体积：150×80×30㎜

美国S.E.(SEINTL)辐射检测仪monitor 4/4EC  辐射探测器  辐射表

Monitor4 系列符合人体动力学设计，M4 和M4EC 设计简洁，3 种可选测量范围，可常规测量α、β、γ、χ等多种射线，测量时红色LED 灯不停闪烁，并发出嘟嘟声。Monitor4EC 测量γ和χ射线（高于40keV）时，可线性指示。

检测器

Monitor4：非补偿式卤素GM 管（1.5-2.0mg/cm2 厚薄云母荧光屏）

Monitor4EC：能量补偿式卤素GM 管（1.5-2.0mg/cm2 厚薄云母荧光屏）

灵敏度

Monitor4：最低检测α射线2.5MeV；有效检测3.6MeV 高于80%。检测β射线于50keV 有效率为35%；于150keV有效率为75%。检测γ和χ射线最低10keV 通过窗口，40keV 通过边侧，正常背景值为10-20CPM。

Monitor4EC：相较于M4 而言，对γ和χ射线的能量响应在40-100keV 内有+61%或-26%波动，在100-1300keV 内有+35%或-17%的波动。

显示

全尺寸模拟标尺，最大 100X 读数

操作范围

0-0.5,0-5,0-50mR/hr 和0-500,0-5000,0-50000CPM 或0-5,0-50,0-500μSv/hr(SI标尺选项)

γ射线灵敏度

1000CPM/mR/hr（参考Cs-137）

范围转换开关

X1，X10，X100

精度

±15%读数（参考Cs-137）

音频指示器

内置蜂鸣器（可关闭至静音）

电源需求

9V 碱性电池，正常使用可达2000 小时

温度范围

-20℃-55℃（-4℉-131℉）

尺寸

209×71×50mm（8.2×2.8×1.9in.）

重量

M4: 不计电池200g（7.1oz.）

M4EC:不计电池224g（7.9oz.）

附件

携带式仪器包（包含）；观测软件、USB、SI 标尺（可选）

质保

一年有限担保

美国S.E.(SEINTL)辐射检测仪MC1K  辐射探测器  辐射表

MC1K型是一款手持式、内置能量补偿GM检测器的能量计，可检测达到1000mR/hr的γ和χ射线。该款仪器有4个可选检测范围，在每次测量完毕会发出嘟嘟声，并有闪烁灯不停闪烁。

检测器

卤素GM管	操作范围

0-1000mR/hr和0-10mSv/hr

范围转换开关

X1，X10，X100，X1000

精度

±15%读数（参考Cs-137）

MC1K能量灵敏度

检测下至40kev的γ射线和X射线，40kev响应灵敏

音频指示器

内置蜂鸣器

容纳量

仪器支持全尺度最高100次最大读数

电源需求

9V碱性电池

电池寿命

正常使用可达2000小时

温度范围

-20℃-55℃（-4℉-131℉）

重量

不计电池218.2g（7.7oz.）

输出

3.5mm耳机插孔脉冲输出

尺寸

210×70×48mm（8.25×2.75×1.875in.）

附件

携带式仪器包（包含）；观测软件、USB（可选）

质保

一年有限担保